# 320D台式胶装机

| 产地： | 陕西 西安 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 产品名称： | 320D台式胶装机 |
| 产品分类： | 包装/印刷 印刷设备 |

320D手动无线胶装机 320D手动台式胶装机的最大装订幅面为320 X 235mm，在经典机型320的基础上增加了无纸屑书脊粗糙装置，胶装效果更牢固，可以达到专业水准的样书和标书等胶装要求。 ★ 独特设计的无纸屑书脊粗糙装置，通过对书脊的粗糙处理，增强热熔胶的渗透性，扩大上胶面积，从而达到提高装订牢固度的目的。 ● 标准配置包括精装和平装两套压板，切换简单迅速； ● 上置胶锅和扇形上胶方式保证涂胶均匀、胶装牢固； ● 特殊材料锁紧装置保证文本在胶装过程中不发生位移； ● 单手柄完成翻转和做书脊的装订过程； ● 飘口定位装置，保证精装的标准规范； ● ABS模具生产的胶锅盖及手柄耐高温、不变形； ● 标配小尺寸定位装置，保证锁紧小文本时压力均匀； ● 到温指示的人性化设计，方便直观； ● 实际装订速度取决于操作者的熟练程度。 技术参数 ◎装订厚度 2张-40mm ◎最大装订幅面 320 X 235mm ◎封面厚度 最厚400g/㎡ ◎最大装订速度 120本/小时 ◎溶胶时间 10分钟 有到温指示灯 ◎设备用电 220V ◎机器重量 33kg ◎机器尺寸 790 X 360 X 500mm 更多设备信息请浏览 http://www.xianyinjie.com

# 西安印捷机械有限公司

| 企业地址： | 西安高新一路5号正信大厦B座1602室 | 企业邮编： | 710075 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 029-62961970 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 陕西 西安 |
| 公司网站： | http://www.beijing-hengyin.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | info@xianyinjie.com | 联系人： | 印捷 |
| 企业全称： | 西安印捷机械有限公司 |

专业制造印后装订设备和相册制作设备

西安印捷机械有限公司 生产制造的其它产品：

| >印刷设备'>多功能精装相册一体机 | 2018年7月16日 |
| --- | --- |
| >包装材料'>PVC相册耗材 | 2018年7月16日 |
| >包装设备'>YCA18相册一体机 | 2018年7月16日 |
| >包装设备'>YC12相册整理机 | 2018年7月16日 |
| >包装设备'>D7电动切圆角机 | 2018年7月16日 |
| >印刷设备'>430M手动切纸机 | 2018年7月16日 |
| >包装设备'>SK950C精装书壳机 | 2018年7月16日 |
| >印刷设备'>BP460手动压平机 | 2018年7月16日 |
| >印刷设备'>MC18手动压痕机 | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关