# 单一组份碳氢清洗剂

| 产地： | 北京 北京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年8月11日 |
| 产品名称： | 单一组份碳氢清洗剂 |
| 产品分类： | 化工 催化剂/化学助剂 |

KX-145D单一组份碳氢清洗剂主要由碳和氢成分组成，是由原油经过粗蒸馏、加氢、精蒸馏出正构单一组分，其是气味极低，稳定性好，回收率高的碳氢清洗剂。 用 途 ☆适用于清洗铜、铝、锌、不锈钢和钢铁等金属表面的油污、粉尘及其它污渍。 主要性能 ☆ 清洗能力强，清洗后溶剂能完全挥发，不产生任何油印水痕或变色等不良外观。 ☆ 性能稳定，不会变质，并对金属提供一定时期的防锈保护 ☆ 环保无毒，无公害，不破坏臭氧层。 主要技术指标 （以下参数只供参考） 项 目 KX-145D 外 观 Colour ASTM 澄清无色液体 沸 点 ASTMD1078 ℃ 171 密 度 Density @25℃ kg/dm3 0.735 运动粘度 Viscosity @25℃ Cst 1.3 挥发速率 (醋酸正丁酯=100) 19 闪点（闭口） ASTM D56 ℃ 52 自燃温度 ℃ ＞205 .蒸气比重 空气=1 5.0 流动点 ℃ -30 色 塞波特比色计 +30以上 .表面张力 2 0℃(mN/m ) 23.9 蒸发潜热 J/g 280 比热 20℃(Kcal/Kg.K) 0.54 SP值 7.6 然烧范围 Vol% 0.6-5.5 芳烃含量 EC-A-A05 wt% 0.001 KB值 32 注：上表所列数字，谨为产品通常特性，并不代表销售规格。 使用方法 ☆ 用超声波、浸泡、喷淋、擦拭等方式均可。 ☆ 为了提高产品清洁度，更为节省清洗剂用量，建议将清洗程序设定为两槽两次清洗或三槽三次清洗，每槽洗1~3分钟，之后用强（或热）风吹干效果更佳。更换清洗剂时将最脏的第一槽报废，将第二槽换为第一槽，第三槽换为第二槽，新的干净清洗剂加入到第三槽。 注意事项 ☆ 请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 ☆ 不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。 ☆ 为防止皮肤过度脱脂，操作时请戴耐化学品手套。 ☆ 盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用。 ☆ 本品遇明火、高热能引起燃烧，与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。故不要在接近明火、高热或点火源的地方贮存、打开或使用。避免高温阳光直射。使用场所请做好防静电措施。 ☆ 工作现场严禁吸烟。 ☆ 使用本产品的工作场所要求通风良好。

# 北京然斯康波达科技有限公司

| 企业地址： | 北京市房山区长阳镇圣水北大街1号 | 企业邮编： | 102445 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-52837782 | 所属行业： | 化工/冶炼 |
| 公司传真： | 010-69391843 | 公司所在地： | 北京 北京 |
| 公司网站： | http://www.wkesh.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | beijingkexi@yahoo.com.cn | 联系人： | 闫里波 |
| 企业全称： | 北京然斯康波达科技有限公司 |

公司专业生产安全环保碳氢清洗剂、替代三氯乙烯清洗剂、三氯乙烯替代品¦替代汽油清洗剂¦替代煤油清洗剂¦线路板清洗剂¦电路板清洗剂¦松香清洗剂¦助焊剂清洗剂¦无闪点清洗剂¦安全型环保清洗剂¦替代141B清洗剂

北京然斯康波达科技有限公司 生产制造的其它产品：

| >化学试剂'>替代120号汽油清洗剂 | 2018年8月11日 |
| --- | --- |
| >有机化工原料'>三氯乙烯替代品 | 2018年8月11日 |
| >有机化工原料'>五金冲压件清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>高级金属清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>线路板清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>光学镀膜玻璃清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >化学试剂'>机械设备清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >有机化工原料'>变压器清洗剂 | 2018年8月11日 |
| >有机化工原料'>发电机转子定子清洗剂 | 2018年8月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关