# SUS-50电磁阀

| 产地： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2013年1月4日 |
| 产品名称： | SUS-50电磁阀 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

电磁阀 SUS#316 系列 大流量精密铸造不锈钢#316型， 二口二位式常闭型(通电开型)电磁阀 型号：SUS-15,20,25,35,40,50 口径自：1/2"～2"牙口 适用流体：蒸气、水、空气及轻油等用途。 规格与特性： 1. #316型系列为复动活塞引导式通电开型。 2. 阀体材质为精密不锈钢#316型。 3. 须拥有基本压力0.2kgf/㎝2以上方可开启。 4. 定格电压：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz)。 5. 电压容许差：±10%，DC电压容许差：±1%。 6. 其它AC/DC电压值，可依客户需求制作。 7. 管径接续规格：BSPT牙，如须其它规格（如：NPT、BSP），可依客户需求制作。 8. 使用流体如为重油需另外定制。 9. 如需动作为通电闭型，可另外订制『常开型』。 10. 安装需采用水平式配管，不适用垂直式配管。 型号 配管 口径 Cv值 节流 口径 流体温度(℃) IN-OUT入出口 操作压差 范围kgf/cm2 尺寸 (mm) 重量 (kg) 水 空气 蒸气 轻油 L H D SUS-15#316 1/2 4.0 17mm -5℃ ~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 82 120 21 1.4 SUS-20#316 3/4" 6.0 17mm -5℃ ~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 82 120 21 1.5 SUS-25#316 1" 12 22mm -5℃ ~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 100 134 48 1.8 SUS-35#316 1-1/4" 18 30mm -5℃~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 125 138 48 2.8 SUS-40#316 1-1/2" 22 32mm -5℃~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 125 146 48 2.9 SUS-50#316 2" 48 48 50mm -5℃~185℃ 0.2-10 0.2-10 0.2-10 0.2-10 168 173 48 5.8 *以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。 *如需AC380V/415V/440V/DC12V等待特殊电压，需要订制。

# 上海远道阀门有限公司

| 企业地址： | 上海市徐汇区华发路368号 | 企业邮编： | 200232 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-021-60402001 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-021-60402002 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： | http://www.httlv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1807210270@qq.com | 联系人： | 陈翔 |
| 企业全称： | 上海远道阀门有限公司 |

上海远道阀门有限公司成立于2012年，是一家销售各类进口阀门，电动执行器，气动元件的公司。我公司从日本、台湾、德国、英国、瑞典等国家地区直接进口产品，以优势的价格提供优质的产品。本公司拥有庞大的库存、齐全的品种、稳定的货源。

上海远道阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>UW-40F电磁阀 | 2017年6月5日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>UW-15电磁阀 | 2017年6月5日 |
| >通用零部件'>UW-80F电磁阀 | 2017年6月5日 |
| >通用零部件'>UD-10电磁阀 | 2013年1月4日 |
| >通用零部件'>UDC-15TF电磁阀 | 2017年6月5日 |
| >通用零部件'>SUS-8电磁阀 | 2017年6月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关