# UDC-15TF电磁阀

| 产地： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2017年6月5日 |
| 产品名称： | UDC-15TF电磁阀 |
| 产品分类： | 工业用品 通用零部件 |

电磁阀 UDC-TF系列 铁弗龙阀体耐强酸碱专用型， 二口二位式常闭型(通电开型)电磁阀。 型号：UDC-8.10.15.20 TF 口径自1/4"～3/4"。 适用流体：酸碱性腐蚀性流体用途。 规格与特性： 1. UDC-TF系列为系列为直动膜片式通电开型。 2. 阀体为备有PTFE材质。 3. 可在无压差下，直接操作。 4. 尺寸小且容易安装。 5. 膜片采用铁弗龙，进口膜片与特殊合成胶料料为主体研制而成。 6. 定格电压：AC110V/AC220V/DC24V(50/60Hz) 。 7. 电压容许差：±10%，DC电压容许差：±1%。 8. 管径接续规格：BSPT牙，如须其它规格（如：NPT、BSP），可依客户需求制作。 9. 其它特殊AC/DC电压值，可依客户需求制作。 型号 配管 口径 Cv值 节流口径 流体温度 (℃) IN-OUT入出口 操作压差 范围kgf/cm2 尺寸(mm) 重量(kg) 水 空气 L H D UDC-8-TF 1/4" 0.28 6.5mm -5℃ ~80℃ 0-1 0-1 54 103 48 0.65 UDC-10-TF 3/8" 0.28 6.5mm -5℃ ~80℃ 0-1 0-1 54 103 48 0.65 UDC-15-TF 1/2" 0.28 6.5mm -5℃ ~80℃ 0-1 0-1 54 103 48 0.65 UDC-20-TF 3/4" 4 13mm -5℃ ~80℃ 0-0.5 0-0.5 71 115 54 1.8 *以上标示之压力以AC110V/220V电压为主，若电压为DC/AC24V最高压力略有差异。 *如需AC380V/415V/440V/DC12V等待特殊电压，需要订制。

# 上海远道阀门有限公司

| 企业地址： | 上海市徐汇区华发路368号 | 企业邮编： | 200232 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-021-60402001 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-021-60402002 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： | http://www.httlv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1807210270@qq.com | 联系人： | 陈翔 |
| 企业全称： | 上海远道阀门有限公司 |

上海远道阀门有限公司成立于2012年，是一家销售各类进口阀门，电动执行器，气动元件的公司。我公司从日本、台湾、德国、英国、瑞典等国家地区直接进口产品，以优势的价格提供优质的产品。本公司拥有庞大的库存、齐全的品种、稳定的货源。

上海远道阀门有限公司 生产制造的其它产品：

| >通用零部件'>UW-40F电磁阀 | 2017年6月5日 |
| --- | --- |
| >通用零部件'>UW-15电磁阀 | 2017年6月5日 |
| >通用零部件'>UW-80F电磁阀 | 2017年6月5日 |
| >通用零部件'>UD-10电磁阀 | 2013年1月4日 |
| >通用零部件'>SUS-50电磁阀 | 2013年1月4日 |
| >通用零部件'>SUS-8电磁阀 | 2017年6月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关