# 汕头达佳DL－CⅡ五官超短波电疗机

| 产地： | 广东 汕头 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月24日 |
| 产品名称： | 汕头达佳DL－CⅡ五官超短波电疗机 |
| 产品分类： | 家居生活用品 综合 |

本机是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗的仪器。本机为台式，配备金属软管，使用电极方便。具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等优点。 特点：  治疗电子定时，声光提示，光柱显示输出强度，使用明了直观，输出先回零保护装置。  输出调节分5档。  配置金属软管治疗臂，使电极操作方便。 技术指标：  输出功率：50W  工作频率：27.12MHZ  治疗时间：分10、15、20、25、30min五档  使用电源：AC220V 50HZ 输入功率280VA DL-CII型（五官）超短波电疗机产品概述: 本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。本机为台式。治疗电子定时、声光提示，光柱显示输出强度使用明了直观，先回零保护装置，并配备金属软管治疗臂使用方便等优点。 DL-CII型（五官）超短波电疗机主要性能指标： 1.输出功率：50W 允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。 5.工作制：连续工作4h。 6.环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。 7.外形尺寸：460mm×380mm×400mm，重量：21kg。 DL-CII型（五官）超短波电疗机配置清单： 8.保险丝管：T1.5A 2只、T8A 1只、F400mA 4只。 9. 大、中、小号硅橡胶圆电极各1对: 大φ90mm;中φ75mm;小φ53mm。 10.治疗臂：2支。 11.测试用日光灯管1支。 12.硅胶输出线2条。

# 广州佳誉医疗器械有限公司

| 企业地址： | 荔湾区芳村 | 企业邮编： | 510370 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 13826412731 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzjiayumed.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jyzjm.happy@163.com | 联系人： | 钟经理 |
| 企业全称： | 广州佳誉医疗器械有限公司 |

广州佳誉医疗器械有限公司主要经营医疗器械业务，国内外优质医疗器械采购商的首选。

广州佳誉医疗器械有限公司 生产制造的其它产品：

| >综合'>汕头达佳超短波治疗仪_DB-1短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| >综合'>汕头达佳6805D电针仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DC-4低频磁疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>Dl-ZⅡ型直流感应电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-YⅡ型音频电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-2短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-3短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-C-M脉冲超短波治疗仪DLCB理疗 | 2017年10月19日 |
| >综合'>DL-C-BⅡ超短波电疗机 DL-C-C | 2017年10月19日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关