# 汕头达佳超短波治疗仪_DB-1短波治疗仪

| 产地： | 广东 汕头 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2018年4月24日 |
| 产品名称： | 汕头达佳超短波治疗仪_DB-1短波治疗仪 |
| 产品分类： | 家居生活用品 综合 |

DB-1 短波治疗仪技术参数、特点及配置件 本治疗仪适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的.因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 主要性能指标： 1. 工作频率：27.12MHz，允差±0.6%。 2. 脉冲调制频率：50Hz（疏波）或100Hz（密波），允差±20%。 3. 脉冲宽度为1.5mS,允差±20%。 4. 额定连续短波输出功率：200W，允差±20%。 5. 额定脉冲短波输出功率： a）脉冲调制频率为50Hz（疏波）时额定脉冲短波输出功率为25W，允差±20%。 b）脉冲调制频率为100Hz（密波）时额定脉冲短波输出功率为50W，允差±20%。 6. 治疗时间：分为10min、15min、20min、25min、30min五档，各档时间允差±1min。 7. 使用电源：a.c.220V, 50Hz。输入功率700VA。 8. 工作制：连续工作时间为4h。 配置清单： 9.保险丝管T3A 4只；T1A4只；F400mA4只。 10.大号（24cm×17cm）、中号（21cm×15cm）、小号（18cm×12cm）硅橡胶电极板各1对。11.测试用日光灯管1支。 12.硅胶输出线2条。13电源线1条。14.电极布套1套。

# 广州佳誉医疗器械有限公司

| 企业地址： | 荔湾区芳村 | 企业邮编： | 510370 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 13826412731 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzjiayumed.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jyzjm.happy@163.com | 联系人： | 钟经理 |
| 企业全称： | 广州佳誉医疗器械有限公司 |

广州佳誉医疗器械有限公司主要经营医疗器械业务，国内外优质医疗器械采购商的首选。

广州佳誉医疗器械有限公司 生产制造的其它产品：

| >综合'>汕头达佳6805D电针仪 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| >综合'>DC-4低频磁疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>Dl-ZⅡ型直流感应电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-YⅡ型音频电疗机 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-2短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-3短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| >综合'>DL-C-M脉冲超短波治疗仪DLCB理疗 | 2017年10月19日 |
| >综合'>DL-C-BⅡ超短波电疗机 DL-C-C | 2017年10月19日 |
| >综合'>汕头达佳DL－CⅡ五官超短波电疗机 | 2018年4月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关