# LXSG-15ZNT一表多卡

| 产地： | 江苏 南京 |
| --- | --- |
| 发布日期： | 2013年11月22日 |
| 产品名称： | LXSG-15ZNT一表多卡 |
| 产品分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |

一、概述： 该型表是根据学生、员工公寓以及集体浴室的特点和付费用水、节约用水的要求设计的新型智能产品。 以设定的管理范围为一个应用系统，在系统内采用配套售水管理软件，通过微机和写卡器写卡售水。本系统发出的IC卡，在系统内智能水表上均可用水。 插入充值的IC卡，可使表开启供水；拔去IC卡，表即关闭。使用水量从卡上扣减。表的LCD屏上显示卡内存量的变动值。 该型表既解决公寓(宿舍)用水的收费问题，又运用经济手段推进节约用水工作，同时也方便管理者实行用水信息化管理。 二、结构原理： 该型表由高精度机械式发信水表、智能控制器和射频IC卡通信电路组成。用户用水时，水表的流量信息通过传感器送入控制器处理，控制器从IC卡存量内相应扣减。控制器的执行系统按指令开启或关闭管路。 射频IC卡是智能水表与售水管理系统之间的信息媒体和数据存储器。 三、主要功能设置： l 消费计量功能： 用水精确计量，按使用水量从IC卡的存量中逐升扣减。 l 加密功能： 售水管理软件系统、IC卡、控制器CPU三位一体，多重加密，破密制作伪卡全无可能。对非本系统发行卡，表能自动鉴别，并显示提示字符，同时执行器不予开启供水。 l 显示功能： 表、卡通信后，表的LCD窗口显示卡内存余量数值，还在一定的条件下显示特定的字符，指称表内状态，便于管理者、使用者观察了解。（详见“使用说明书”） l 掉电关阀功能： 一旦电源掉电，阀门将自动关闭。 l 系统通用功能： 本系统发行的卡在本系统所有终端表上均可使用。 l 售水管理软件功能： 涵盖定价、开户、售水、开票、补卡、日月年收盘、查询、打印报表、图表等工作环节。完全满足信息化管理要求。 四、使用方法： l 付费充值： 持卡人持IC卡到管理部门付费充值。 l 插卡使用： 将存有水量的IC卡插入水表上方卡夹内，卡、表认证通信后，执行器开启即可用水，用水结束后拔出IC卡，执行器自动关闭。 l 检读卡内存水信息： 用水过程中，按升计减，LCD动态显示卡内存量数值。 l IC卡保管： IC卡应妥善保管，以备取用。如有毁损、遗失，应到售水部门补配新卡。 五、技术指标： ·发信基表计量等级： B级 ·压力损失：≤0.1MPa ·热水表水温： MAT≤90℃ ·脉冲信号权值：1L ·LCD显示最大示值： 99999L ·LCD显示最小示值： 00001L ·表外电源： DC 5V ·控制器静态电流：≤15uA ·控制器最大工作电流：≤60mA ·执行器耐用性：≥100000次 六、运输与储存： l IC卡水表为精密仪表，不应受到剧烈冲击、震动、碰撞。 l IC卡水表运输、储存应按照JB/T9329-1999《仪器仪表运输、运输储存基本环境条件及试验方法》执行。 七、安装： l IC卡水表系机电一体化精密智能仪表，应安装于室内方便观察与操作的地方，水平安装。 l 请按照GB/778.2《安装要求》实施水表安装。 l 将IC卡水表底板两股引线接直流5V电源。红线接正极，黑线接负极。

# 南京玄通电气设备有限公司

| 企业地址： | 秦淮区集庆路127号宏安大厦2802室 | 企业邮编： | 210006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13675101922 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 025-52211226 | 公司所在地： | 江苏 南京 |
| 公司网站： | www.jsxuantong.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 1907430406@qq.com | 联系人： | 周经理 |
| 企业全称： | 南京玄通电气设备有限公司 |

本公司主要经营电气设备的宣传与销售业务，包括智能电表、网络仪表、电能表、火灾监控设备等。

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关