提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 光学仪器 |
| 发布日期： | 2017年8月31日 |
| 销售信息： | 供应 全自动钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE |

特点： 1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。 2.自动测量，因测试者造成的个人差小。 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时 (以前500小时)。 6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。 参数： 测量范围：0-1000Mpa 测量精度：±20Mpa 测量范围(应力层深度):0-200μm 精确度（应力层深度）: ±5μm 光源：专用ＬＥＤ 波长592±2nm 测量对象：化学强化玻璃 物理强化玻璃 测量形状：平板玻璃 10×10mm 以上 棱镜：S-LAL-10 ND=1.72 PC：专用（ＯＳ、测量软件 已安装 ＯＳ：Windows XP专业版 光源: FSM-LED590 电源：AC100V 3A 尺寸：300×600×250 (测量头) 重量：14KG 200×400×400 (PC) 重量：5KG 250×400×400（监测器） 重量：3KG

# 苏州市精创光学仪器有限公司

| 企业地址： | 中国昆山市开发区章基路189号科技创业基地1幢 | 企业邮编： | 215300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-57005488 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0512-57382780 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | ptc.cn@163.com | 联系人： | 时梦 |
| 企业全称： | 苏州市精创光学仪器有限公司 |  |  |

经营的产品涉及玻璃、塑料、制药、汽车、通讯、电子、电工、纺织、印染、化工、轻工、环保、食品、卫生、模具、五金、机械、冶金、石油、铁路、交通、大专院校、科研、消防、国防及家庭等，完成您仪器仪表一站式采购。

苏州市精创光学仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >化工设备仪器'>全自动钢化玻璃应力仪ASM-100-3 | 2017年8月31日 |
| --- | --- |
| 供应 >光学仪器'>全新升级玻璃退火应力仪PSV-202 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>定性偏光应力仪WYL-2 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PET瓶坯专用偏光应力仪S-400 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>电脑偏光应力仪PTC-702 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>定量偏光应力仪S-66 | 2017年8月31日 |
| 供应 >仪器/仪表'>水晶脉理仪PTC-203 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>汽车玻璃边缘应力仪S-67 | 2017年8月31日 |
| 供应 >光学仪器'>应力仪LED灯ASM-595 | 2017年5月10日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关