提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 预付费多用户智能电表-大屏幕液晶显示

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2014年7月21日 |
| 商机联系人： | 周经理 |
| 供求电话： | 13675101922 |
| 电子邮件： | njxuantong@163.com |
| 销售信息： | 供应 预付费多用户智能电表-大屏幕液晶显示 |

产品说明： 1计量 ▲用电计量计费可实现预付费功能及其用、售电的管理；DDSH1540型多用户预付费组合式电能表具有反窃电功能，能精确计量正负两个方向的电能，且以同一方向累计，有效杜绝偷漏电现象。 ▲费控方式选择可定制预付费、后付费两种计量方式。预付费为倒减数。后付费为正加数。无论哪种费控方式均可显示总用电量。 ▲计费方式选择可定制电量版、金额版两种计费方式。 ▲多种电价开户时可选择单一电价、阶梯电价、分时电价三种电价类型。 ▲透支用电可设定一定的允许透支量，当达到透支量时切断用户供电。 ▲单相三相任意混合 ▲自动结算可设置结算日，可按月结算，也可按年结算。支持按年执行的阶梯电价。 ▲免费电量预置可设置每月免费使用的电量值，在不超出设定值时用户免费用电，当超出时扣减用户的剩余量。可设定预置的电量值是否按月累加。 2安全 ▲功率控制可设置学生宿舍的限制功率，当宿舍用电功率超过该设置时，系统自动切断该用户电源。 ▲恶性负载识别可自动识别用户所加负载的性质。如果检测到电炉子、热得快等恶性负载立即断电。当用户撤去恶性负载后自动恢复供电。当连续发生几次恶性负载断电后该户将被锁定断电。此时需到管理中心恢复供电。断电次数及断电恢复时间可设置。 ▲夜间小功率限制允许用户夜间使用小功率用电器（如手机充电器）。 ▲定时通断电每天可分为12个时段，带周休日设置。 ▲强制上断电 可对某户或整表执行强制上断电命令。不管用户当前处于何种状态，执行此命令均可实现上电、断电。 ▲事件记录可记录多种事件，如断电记录、售电记录、结算记录等 ▲特许负载可设置12个特许阻性负载。 3显示 ▲大屏幕液晶显示可显示汉字，带有背光，各种参数、状态显示清晰直观。电量、金额显示为6位整数，两位小数。 ▲多种参数测量可计量并显示各种用电参数。包括电压、电流、功率、功率因数等。所有参数均可通过联网线上传至计算机。 ▲带有按键带有户号切换按键和参数切换按键。当户数较多时不必等待，直接通过按键切换显示户号。并可通过按键切换显示参数 ▲缺相指示当某相没接好时屏幕将显示“X缺相”。 ▲用户类型显示可显示当前用户是三相用户还是单相用户，是普通用户还是特殊用户。 ▲断电指示当发生断电时，可清晰直观准确的显示断电原因。 ▲房间号显示开户时可设定4位的房间号信息，从而电表可以直接轮显房间号，方便用户查看。 ▲内置时钟内置飞利浦高精度时钟。

# 南京玄通电气设备有限公司

| 企业地址： | 秦淮区集庆路127号宏安大厦2802室 | 企业邮编： | 210006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13675101922 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 025-52211226 | 公司所在地： | 江苏 南京 |
| 公司网站： | www.jsxuantong.com | 企业类型： | 个体/私人 |
| 电子邮件： | 1907430406@qq.com | 联系人： | 周经理 |
| 企业全称： | 南京玄通电气设备有限公司 |  |  |

本公司主要经营电气设备的宣传与销售业务，包括智能电表、网络仪表、电能表、火灾监控设备等。

南京玄通电气设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>DTSY1540型电子式三相预付费电能表 | 2014年7月21日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>DDS1540型单相电子式交流有功电表 | 2014年7月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>远控型多用户组合式智能电表 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>单相预付费电能表（电价版） | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSY1540型电子式单相预付费电能表 | 2014年7月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSH1540型多用户多费率智能电表 | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>预付费型智能电表（IC卡式、联网型） | 2018年8月13日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSY1540预付费智能电表五位数码管 | 2014年7月21日 |
| 供应 >仪器/仪表'>DDSH1540型多用户组合式智能电表 | 2014年7月21日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关