提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 广西碧昂SUS304不锈钢水箱专业供应

| 商机面向地区： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 商机联系人： | 梁小姐 |
| 供求电话： | 18684803892 |
| 电子邮件： | 2385584389@qq.com |
| 销售信息： | 供应 广西碧昂SUS304不锈钢水箱专业供应 |

水箱设计制作检验标准: 水箱按02S101《矩形给水箱》和本公司不锈钢水箱《企业产品标准》Q/(PY)GZLK-2006进行设计制作检验，卫生标准参照GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。 水箱优点： 永不生锈 选用食品级SUS304,SUS316,SUS444不锈钢，不锈钢板材特有的优良耐蚀性，可永久性防锈。 永不渗漏 独特的结构设计全焊接现场组合，具有超卓的强度，不会出现漏水及密封不严现象。 任意组合 造型应用户要求，容积满足一切设计要求，安装现场无特殊要求，尤其适合于改造工程。 结构科学 独特的板形设计和冲压加工，科学的内部支撑构件和高强度的不锈钢材料，使水箱整体具有出类拔萃的力学强度和流畅的外形。 自重较轻 主材选用1.5-3.0mm不锈钢制作，大大降低了水箱的自重。 应用材料： 根据贮液的性质和使用环境选用不同的食品级不锈钢板材SUS304、SUS316、SUS444等，以保证容器的安全使用，钢板经油压机模压制成1000mm×1000 mm或1000mm×500 mm的标准板块，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用SUS304、SUS316不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀，底座采用镀锌槽钢。 水箱附件： 按用户提供的设计图配置的附件：进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯;生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管、特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。 按订货合同配置的附件：进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等;水箱液位与水泵联锁时，箱内安装的水位控制器等。 水箱施工： 由专业技师现场钨极氩弧焊接，水箱的四周应有不小于500mm的检空间，水箱顶面至屋顶有不小于400mm的空间，并确保施工现场整洁干净。 水箱保温： 采用聚脂发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚胺脂发泡保温或按用户要求的保温方式保温。 水箱验收： 关闭出水阀和排水阀，打开水阀，注满水后24小时无渗漏及异常变型为合格。 水箱清洁： 可采用传统手工清洗或采用配套的水箱自动清洗装置自动清洗 水箱订货： 建议在充分接触水箱产品及应用场合的基础上达成订货协议，以便我们更好了解用户的要求，更好的为用户服务。 水箱说明： 水箱试水无渗漏后，打开排水阀放水，冲洗水箱内部，排尽积水，关闭排水阀，注水至设计水位即可正常使用，使用过程中应定期用药物及高压水冲洗水箱内部，保证水质清浩，长期放置重新注水时，应检查各部位是否正常。 水箱选用： 水箱采用标准水箱板拼装焊接，水箱板有1000×1000、1000×500 和500×500三种 ，具体选用见组合式水箱选用表。 说明：水箱容积还可以根据用户需要加大，长、宽、高尺寸也可以根据空间大小调整，优选尺寸为500的倍数。 水箱选用表说明 1、 产品可根据需要任意组合，超大容量或超高水箱另行设计。 2、 有效容积计算水位有效高H=高-150或根据设计调整。 3、 水箱外形尺寸不含扶梯，人孔及出水口尺寸。 4、 特殊规格水箱可按平面图或现场勘测由我司专业工程师负责设计。 5、 上述参数为冷水箱，如为保温水箱，则采用聚氨酯发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚氨醋发泡保温，水箱的外形尺寸长、宽、高需增加100mm。 应用范围： 建筑行业生活及消给水 各种场合的储水池 工矿企业的生产、生活给水 其它类型的介质容器 各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统

# 南宁碧昂环保科技有限公司

| 企业地址： | 广西南宁市竹溪大道73号领东尚层708室 | 企业邮编： | 530001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18277104805 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： | 0771-5687382 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.beeon.cn | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2385584389@qq.com | 联系人： | 梁春容 |
| 企业全称： | 南宁碧昂环保科技有限公司 |  |  |

南宁碧昂环保科技有限公司是一家以科技为导向，专业从事环保领域产品技术研究、生产、销售及安装配套的企业。

南宁碧昂环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >泵及真空设备'>广西碧昂QY系列不锈钢气液混合泵 | 2018年6月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >泵及真空设备'>广西MS轻型卧式单级离心泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西碧昂BAH1系列玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>全省热供广西碧昂XBD系列不锈钢消防泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>CHL/CHLK/CHLF卧式多级离心泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >其它'>广西CDL(F)系列轻型立式多级离心泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西碧昂环保专业供应优质塑料检查井 | 2018年6月4日 |
| 供应 >水处理'>广西南宁HDQ-2-2.2Ⅱ水箱自动清洗消毒设备 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西南宁JNG自动隔油刮油器 | 2018年6月12日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关