提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 2W-400-40电磁阀

| 商机面向地区： | 上海 上海 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2017年6月5日 |
| 商机联系人： | 宋茜 |
| 供求电话： | 021-60402001 |
| 销售信息： | 供应 2W-400-40电磁阀 |

适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等 介质温度：-5~80℃ 动作方式：直动式，分步直动式 工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm2; 常开式：0~6 kgf/cm2 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造） 膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR） 线圈保护等级： 铁壳线圈IP54 特殊订货： ※如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130℃； ※如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110℃. ※如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。 ※如您需要工作压力12 kgf/cm2可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。 ※需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。 订货代码： 技术参数 ： 型号 2W-025- 06 2W-025- 08 2W-040- 08 2W-040- 10 2W-160- 10 2W-160- 15 2W-200- 20 2W-250- 25 2W-350- 35 2W-400- 40 2W-500- 50 螺纹G 1/8", 1/4" 1/8", 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1¼" 1½" 2" 通径 mm 2.5 4 16 20 25 35 40 50 工作方式 直动式 分布直动式 Cv 值 0.23 0.6 4.8 7.6 12 24 29 48 长L mm 40.5 40.5 40.5 52.5 69 69 73 99 115 120 154 高H mm 75 75 75 90 117 117 123.5 134.5 154 162 185 介质温度 -5 ~80℃ (-10~130℃) 工作压力（压差）kgf/cm2 常闭式：0~10 常开式：0~6 最大耐压力 kgf/cm2 12 额定电压 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮动:±10%,；其他电压可定制

# 上海远道阀门有限公司

| 企业地址： | 上海市徐汇区华发路368号 | 企业邮编： | 200232 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 86-021-60402001 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 86-021-60402002 | 公司所在地： | 上海 上海 |
| 公司网站： | http://www.httlv.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1807210270@qq.com | 联系人： | 陈翔 |
| 企业全称： | 上海远道阀门有限公司 |  |  |

上海远道阀门有限公司成立于2012年，是一家销售各类进口阀门，电动执行器，气动元件的公司。我公司从日本、台湾、德国、英国、瑞典等国家地区直接进口产品，以优势的价格提供优质的产品。本公司拥有庞大的库存、齐全的品种、稳定的货源。

上海远道阀门有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >通用零部件'>PS-25蒸汽电磁阀 | 2017年6月5日 |
| --- | --- |
| 供应 >通用零部件'>V2A气液直动电磁阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>ZCT-10电磁阀 圆星牌电磁阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>ZCSB-25防爆电磁阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>2W-040-08电磁阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>DFD-50电磁阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>GD-6N蒸汽减压阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>GP-2000减压阀 | 2017年6月5日 |
| 供应 >通用零部件'>GP-1000减压阀 | 2017年6月5日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关