提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 专业生产啤酒污水处理设备 采用碳钢材质

| 商机面向地区： | 辽宁 沈阳 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2013年3月14日 |
| 商机联系人： | 刘云霞 |
| 供求电话： | 0371-56660112 |
| 电子邮件： | liuyunxia@hyenp.com |
| 销售信息： | 供应 专业生产啤酒污水处理设备 采用碳钢材质 |

啤酒污水处理设备 啤酒污水的来源: ①清洁污水如冷冻机冷却水，麦汁冷却水等。这类污水基本上未受污染。②清洗污水如漂洗酵母水、洗瓶水、生产装置清洗水等，这类污水受到不同程度污染。③含渣污水如麦糟液、冷热凝固物。剩余酵母等，这类污水含有大量有机悬浮性固体。 啤酒污水的水质分析: 啤酒污水中的主要成分有糖类、醇类、氨基酸、维生素、蛋白化合物及包装车间有机物和少量无机盐等。其BOD5/CODcr值较大，可生化性强，啤酒污水COD浓度高，啤酒污水的水质随生产的变化波动较大。 河南环源环保科技有限公司工程案例 企业名称 污水类型 处理量 运行效果 备注 河南金星啤酒集团 啤酒污水 1500吨/天 达标排放 技术支持 濮阳市华濮食品有限公司 屠宰污水 1200段/天 达标排放 工程总包 三东高唐县纸厂 造纸污水 15000吨/天 达标排放 技术支持与服务 啤酒污水处理设备的原理及工艺特点： 针对啤酒污水水质特点，在啤酒污水处理过程中大多数公司采用“UASB+SBR”工艺，我公司根据数年的实际经验，设计出新型先进的处理工艺“水解酸化池+CASS”方法对啤酒污水进行处理，其优点是传统工艺所无可比拟的。 水解酸化池：水解酸化池是目前应用较多的新型污水厌氧生物处理工艺，其具有较高的处理能力和处理效率，实现了一体化，并且构造简单巧妙，污泥颗粒化后，反应器对不利条件的冲击能力增强，同时对啤酒污水具有很大的适应能力，具有能耗低，产泥量少的优点。 CASS：CASS反应器是在SBR的基础上发展而来，其具有工艺流程简单，占地面积小，节能投资，生化反应对推动力大，沉淀效果好，不易发生污泥膨胀，运行灵活，抗冲击能力强，适用范围广，剩余污泥量少，自动化程度高，维修方便。 啤酒污水处理设备的工艺流程简图： 污水—格栅——调节池——水解酸化池——CASS反应器——出水 ︱ 污泥脱水机——污泥浓缩池 啤酒污水处理设备上诉工艺的特点 （1）由于反应控制在水解、酸化阶段反应迅速，故水解池体积小； （2）不需要收集产生的沼气，简化了构造，降低了造价，便于维护，易于放大； （3）对于污泥的降解功能完全和消化池一样，产生的剩余污泥量少。同时，经水解反应后溶解性COD比例大幅度增加，有利于微生物对基质的摄取，在微生物的代谢过程中减少了一个重要环节，这将加速有机物的降解，为后续生物处理创造更为有利的条件。 （4）酸化—SBR法处理高浓度啤酒废水效果比较理想，去除率均在94%以上，最高达99%以上。 河南环源环保科技有限公司售后服务承诺 工程竣工后我方提供详细操作手册，并免费培训啤酒污水处理设备管理及操作人员。啤酒污水处理设备完成后我方为啤酒污水处理设备正常运行提供半年免费保修期，免费保修期内应及时排除各种设备故障。免费保修期后，承诺长期维修。在保修期内，在啤酒污水处理设备操作管理人员不能排除故障情况下，应及时通知我方，我方在接到通知之时起72小时内到达现场进行处理。在免费保修期内，我方不定期回访，协助啤酒污水处理设备操作管理人员做好啤酒污水处理设备管理工作。 河南环源环保科技有限公司是一家致力于啤酒污水处理设备研发的环保高科技企业，主要从事啤酒污水处理设备设计、施工、调试以及啤酒污水处理领域新产品的研发、生产和销售。公司依托雄厚的技术、人才和科技优势，本着“质量追求卓越，高效优质工程”的经营理念，为您提供品质最佳的啤酒污水处理设备，高效的啤酒污水处理工艺，形成了从啤酒污水处理设备的设计到啤酒污水处理设备安装调试的一条龙服务。 我公司以高品质的产品和良好的企业信誉期待与您合作。

# 河南环源环保科技有限公司

| 企业地址： | 高新区电子电器产业园 | 企业邮编： | 450008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15538088600 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0371-63979789 | 公司所在地： | 河南 郑州市 |
| 公司网站： | http://www.hyenp.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | gu@hyenp.com | 联系人： | 谷先生 |
| 企业全称： | 河南环源环保科技有限公司 |  |  |

河南环源环保科技有限公司一直专注于环境保护工作，致力于污水处理、废气治理、臭味治理及环保配件耗材等领域，在国内和国际市场为客户提供免费技术咨询、治理方案设计，治理工程设计及建设等高端服务。

河南环源环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>电镀污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>生猪养殖污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>含油污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| 供应 >废气处理'>小型煤矿污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>碳钢屠宰污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>碳钢洗车污水处理设备 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>专业生产医院污水处理设备 采用碳钢材质 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>专业生产印染污水处理设备 采用碳钢材质 | 2013年3月14日 |
| 供应 >水处理'>专业生产造纸污水处理设备 采用碳钢材质 | 2013年3月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关