提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汕头达佳超短波电疗机DL-C-C 新款M

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 家居生活用品 综合 |
| 发布日期： | 2017年10月19日 |
| 销售信息： | 供应 汕头达佳超短波电疗机DL-C-C 新款M |

DL-C-M（脉冲）超短波电疗机技术参数、特点及配置件 本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎的辅助治疗。本机为落地式，移动方便。治疗电子定时、声光提示、光柱显示输出强度使用明了直观，输出先回零保护装置。特点：输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，有利于不同剂量的治疗。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的.因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 主要性能指标： 1.输出功率：200W，允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz，允许偏差±0.6%。 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.脉冲调制频率分： 疏70Hz、密350Hz二档，允许偏差±15%。 5.使用电源：～220V，50Hz。额定输入功率：900VA。 6.工作制：连续工作4h。 7.使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80%。 8.外形尺寸：510mm×440mm×930mm，重量：50kg。 配置清单： 9.保险丝管：T4A 2只（用于电源保险）。 10.大、中、小号硅橡胶电极板各1对。 11.测试用日光灯管1支。12.硅胶输出线2条。13电源线1条。14.电极布套1套。 汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-C 本机为台式，具有自动预热、自动稳压、治疗电子定时、声光提示、输出先回零保护装置等特点。 主要技术指标： 输出功率：200W 工作频率：27.12MHz 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 使用电源：a.c.220V，50Hz 输入功率：700VA 工作制：连续工作4h 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 外形尺寸：570mm×430mm×450mm 重量：23kg 配置清单： FU-811电子管4只。 大、中、小号硅胶电极板各1对： 大：226mm×146mm；中：196mm×126mm；小：126mm×86mm 输出线2条。 电源线1条。 保险丝管BGXP—10A带脚2只（用于FU-811电子管灯丝保险）， BGXP—0.3A 4只（用于直流高压保险）。

# 广州佳誉医疗器械有限公司

| 企业地址： | 荔湾区芳村 | 企业邮编： | 510370 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 13826412731 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzjiayumed.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jyzjm.happy@163.com | 联系人： | 钟经理 |
| 企业全称： | 广州佳誉医疗器械有限公司 |  |  |

广州佳誉医疗器械有限公司主要经营医疗器械业务，国内外优质医疗器械采购商的首选。

广州佳誉医疗器械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>北京奔奥BA2008-II中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>北京奔奥BA2008-III中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-A电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>北京奔奥BA-CD-II脉冲超短波电疗机 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-D型电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-M | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>BA-CD-I超短波电疗机_北京奔奥 | 2018年4月24日 |
| 供应 >其它'>汕头达佳超短波DL-C-BII新款治疗仪 | 2017年10月19日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌五官超短波电疗机DL-CII | 2018年4月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关