提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-M

| 商机面向地区： | 广东 广州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 家居生活用品 综合 |
| 发布日期： | 2018年4月24日 |
| 销售信息： | 供应 汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-M |

【产品介绍】 超短波电疗机是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗。主要治疗作用是止痛、解痉、消炎、增强血液循环促进组织的生长和积液吸收。 【产品特点】 1、为落地式、便于移动。 2、具有自动预热、自动稳压、治疗电子定时、声光提示并自动切断输出等功能。 3、工作频率采用27.12MHz，性能更稳定，延长仪器使用寿命。 4、连续波输出能量是连续的，故温热效应明显，适用一般治疗。 5、脉冲波工作频率27.12MHz受脉冲频率70Hz(或350Hz)调制，形成间断输出，则输出能量是间断的，非热效应明显，因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 6、脉对亚急性、慢性疾病有显著疗效。 7、使用硅橡胶电极，安全可靠、并可直接进行消毒、符合卫生。 【技术参数】 输出功率：200W 工作频率：27.12MHz 脉冲频率：70Hz、350Hz二档 电源：a、c220V 50Hz 消耗功率：500W 定时：分10-30min五档 外型尺寸：430mm×330mm×830mm 重量：30kg 产品性能: 主要治疗作用是止痛.解痉.消炎.增强血液循环.主要适用于急性疾病.常用于亚急性.慢性疾病及各种神经炎或痛. DL-C-M（脉冲）超短波 电疗机技术参数、特点及配置件 本机为落地式，移动方便。具有自动预热、自动稳压、治疗电子定时、声光提示、输出先回零保护装置等特点。脉冲超短波的理疗作用具有很强的非热效应，这是连续波不能达到的，因而能加大剂量对深层患部进行治疗。 主要技术指标： 输出功率：200W 工作频率：27.12MHz 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 脉冲调制频率：分疏70Hz、密350Hz二档 使用电源：a.c.220V，50Hz 输入功率：700VA 工作制：连续工作4h 使用环境：环境温度5℃～40℃，相对湿度≤80% 外形尺寸：430mm×330mm×830mm 重 量：30kg 配置清单： 柱形管帽1套（2只）。 FU-811电子管4只。 大、中、小号电极板各1对： 输出线2条。 电源线1条。 保险丝管BGXP—10A带脚2只（用于FU-811电子管灯丝保险）， BGXP—0.3A 4只（用于直流高压保险）。

# 广州佳誉医疗器械有限公司

| 企业地址： | 荔湾区芳村 | 企业邮编： | 510370 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 医药/保健 |
| 公司传真： | 13826412731 | 公司所在地： | 广东 广州 |
| 公司网站： | http://www.gzjiayumed.com/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | jyzjm.happy@163.com | 联系人： | 钟经理 |
| 企业全称： | 广州佳誉医疗器械有限公司 |  |  |

广州佳誉医疗器械有限公司主要经营医疗器械业务，国内外优质医疗器械采购商的首选。

广州佳誉医疗器械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>北京奔奥BA2008-II中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>北京奔奥BA2008-III中频治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-A电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>北京奔奥BA-CD-II脉冲超短波电疗机 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-D型电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>BA-CD-I超短波电疗机_北京奔奥 | 2018年4月24日 |
| 供应 >其它'>汕头达佳超短波DL-C-BII新款治疗仪 | 2017年10月19日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳超短波电疗机DL-C-C 新款M | 2017年10月19日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌五官超短波电疗机DL-CII | 2018年4月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关