提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 广西不锈钢水箱

| 商机面向地区： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 其它 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 销售信息： | 供应 广西不锈钢水箱 |

不锈钢水箱应用材料： 根据贮液的性质和使用环境选用不同的食品级不锈钢板材SUS304、SUS316、SUS444等，以保证容器的安全使用，钢板经油压机模压制成1000mm×1000 mm或1000mm×500 mm的标准板块，现场采用氩弧焊焊接而成，焊丝选用SUS304、SUS316不锈钢焊丝，焊缝表面经酸洗钝化处理，确保焊缝经久耐用不腐蚀，底座采用镀锌槽钢。 水箱附件： 按用户提供的设计图配置的附件：进水管、出水管、溢流管、排污管、通气孔、人孔和内外扶梯;生活与消防并用的水箱内，为保证消防用水的储备量而增设的生活出水虹吸管、特殊水箱的金属防虫网、防波筒等。 按订货合同配置的附件：进水管水流出口的液压水位控制阀或浮球阀等;水箱液位与水泵联锁时，箱内安装的水位控制器等。 不锈钢水箱优点： 碧昂不锈钢水箱永不生锈 永不渗漏 任意组合 结构科学自重较轻 不锈钢水箱订货： 建议在充分接触水箱产品及应用场合的基础上达成订货协议，以便我们更好了解用户的要求，更好的为用户服务。 不锈钢水箱选用表说明： 产品可根据需要任意组合，超大容量或超高水箱另行设计。 有效容积计算水位有效高H=高-150或根据设计调整。 水箱外形尺寸不含扶梯，人孔及出水口尺寸。 特殊规格水箱可按平面图或现场勘测由我司专业工程师负责设计。 上述参数为冷水箱，如为保温水箱，则采用聚氨酯发泡方式在水箱夹层灌注50mm聚氨醋发泡保温，水箱的外形尺寸长、宽、高需增加100mm。 不锈钢水箱设计制作检验标准: 水箱按02S101《矩形给水箱》和本公司不锈钢水箱《企业产品标准》Q/(PY)GZLK-2006进行设计制作检验，卫生标准参照GB9684《不锈钢食品容器卫生标准》、GB17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价规范》。 不锈钢水箱应用范围： 建筑行业生活及消给水 各种场合的储水池 工矿企业的生产、生活给水 其它类型的介质容器 各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统

# 南宁碧昂环保科技有限公司

| 企业地址： | 广西南宁竹溪大道73号领东尚层707室 | 企业邮编： | 530021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18277104805 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 07715687382 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.beeon.cn | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | biang668@126.com | 联系人： | 梁小姐 |
| 企业全称： | 南宁碧昂环保科技有限公司 |  |  |

我司专业从事环保领域产品技术研究、生产、销售及安装配套的企业。公司主要经营不锈钢水箱、水泵、中央空调、暖通设备以及玻璃钢化粪池等产品。

南宁碧昂环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>钦州玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>北海玻璃钢化粪——玻璃钢化粪池内置加强筋 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>北流玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西河马塑料检查井 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西污水泵－全密闭污水提升泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>碧昂玻璃钢化粪池2立方起批 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>玻璃钢化粪池安装步骤 | 2018年6月12日 |
| 供应 >综合'>广西玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>广西CDL(F)系列轻型立式多级离心泵 | 2018年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关