提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 120混凝土搅拌站（楼）

| 商机面向地区： | 山东 潍坊 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 销售信息： | 供应 120混凝土搅拌站（楼） |

HZS120混凝土搅拌站（楼） HZS120混凝土搅拌站 序号 名称 技术参数、规格及说明 备注 1 搅拌 系统 1、型号：MAO3000/2000 2、型式：双卧轴强制式 3、进料容量：3000 L 4、出料容量：2000L． 5、卸料高度：4.2 m 6、电机功率：37kW×2 7、搅拌叶片、衬板：耐磨材料 系统说明： 1、星齿轮减速器，体积小、效率高、极为可靠。 2、衬板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快，使用寿命长。 3、四轴端配有全自动密封注油系统。 4、卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。 5、超重设计，减震极佳。 仕高玛 2 电控系统 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通电 缆，称重仪表等组成。 l、运行与管理于一体，操作简单方便。 2、配料系统采用微机集中控制。 3、搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 4、配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可几十种。 5、就有误差分析及自动检测功能。 6、在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能完成对搅拌站的控制，如配料，搅拌，卸料等工作。 7、本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。 8、配有四画面监控系统。 系统说明： 本系统所用主要硬件均采用施耐德产品，具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 1、打印机：爱普生 2、显示器19” 3、PLC控置器：三菱 4、主要电气件：施耐德 5、监控系统： 枪式摄像机： SAN．NCE安尼 彩色监视器： TCL 四画面处理器：SAN．NCE安尼 3 提升 系统 骨料提升系统采用皮带输送机。 1、电动滚筒：YZ-37-2.0-100x63-S 功率：37kW 2、倾角：Q=18° 3、平皮带规格：B=1000 4、皮带速度：2m/s 5、输送能力：600t/h 6、暂存料斗：3m3 7、暂存斗：QGBZ100×250 系统说明： 输送机上盖下兜，可适应全天候工作。了配料时间，提高了生产率。 1、电动滚筒： 山东淄博 2、环形皮带： 山东青岛 3、气缸： 济南 4 骨料 称量 系统 骨料称量系统由：骨料仓、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 1、骨料仓 (1)容量：20m3×4 (2)落料门：8个 (3)气缸：63×310 2、称量斗 (1)容量：1.8m3×4 (2)计量方式：单独计量 (3)传感器：1000kg×16 (4)计量精度：±2％ 3、皮带输送机 (1)皮带规格：1000mm (2)皮带速度：1.6m/s 4、电动滚筒 (1)型号：YZ11-1.6-500х1000 (2)功率：11kW 5、振动器：ZW-5 系统说明： 骨料仓采用装载机或上料皮带机上料。骨料仓为四斗，每斗容量20m3。每个储料斗有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过四只传感器支撑于储料仓机架上，四只传感器发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，转换变成物料重量值显示出来。四个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼顶的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。 1、环形皮带： 山东临朐 2、传感器： 山东青岛 3、电动滚筒： 山东淄博 4、振动器： 河南新乡 5、气缸： 济南 5 水泥 称量 系统 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 1、水泥称量斗： (1)容积：1200L。 (2)称量范围：0～1200kg (3)称量精度：±1％ 2、传感器：1000kg×3 3、气动蝶阀：DN300 系统说明： 水泥称量采用全密封装置，称量斗通过4只传感器称量。称量斗料门采用典型气动蝶阀驱动门，开门灵活，密封严密。 l、传感器：山东青岛 2、气动蝶阀：山东济南 6 粉煤灰称量系统 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 1、粉煤狄称量斗： a)容积：800L b)称量范围：0～750 kg c)称量精度：±1％ 2、传感器： 500 kg×3 气动蝶阀：DN250 系统说明： 粉煤狄称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用强典型气动蝶阀驱动门，开门灵活，密封严密。 1、传感器：山东青岛 2、气动蝶阀：山东济南 7 矿粉称量系统 矿粉称量系统由粉称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 1、粉称量斗： a)容积：600L b)称量精度：±1％ 2、传感器： 500 kg×3 气动蝶阀：DN250 系统说明： 粉称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用强典型气动蝶阀驱动门，开门灵活，密封严密。 1、传感器：山东青岛 2、气动蝶阀：山东济南 8 水称量系统 水称量系统由：水池(用户自备)、水泵、水称量斗、气动蝶阀等组成。 1、供水泵：QY40一16．3 流量：40m3/h功率：5.5 kW 2、注水泵：ISGl00—125A流量：100m3/h功率：7.5kW 3、水称容积：550L 4、传感器：500kg×2 5、卸料气动蝶阀：DNl00 6、称量精度：±1％ 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水池里的水泵到水称量斗内，经传感器称量到预设数值时，泵停。卸水时，气牒阀开启，卸水泵启动，将水泵入搅拌机内。 1、传感器： 山东青岛 2、供水泵： 山东淄博 3、注水泵： 山东淄博 4、气动蝶阀：山东济南 9 液态外加剂计量系统 外加剂称量系统由：外加剂储箱、外加剂称、外加剂泵、气动蝶阀、传感器等组成。 1、 供外加剂泵型号：75（50）DWB 各1只 3、外加剂称：55L 1只 4、外加剂储箱：5m3 1只 5、称量精度：±1％ 6、传感器：100kg×2 7、气缸：QGBQ40*50MF1 1只 系统说明： 外加剂泵存摔制系统的控制下，将外加剂箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停。卸料时气缸启，使外加剂流向水称量斗，与水一起流入搅拌机内。同时另一路水泵继续工作循环外加剂，起搅拌作用，以防外加剂沉淀，水泵由微机控制开关。 1、外加剂泵： 山东淄博 2、传感器： 山东青岛 10 气路 系统 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件 等组成。 1、空压机：V-2.O/1.O l5 Kw 2、储气罐：0.6 m3 3、电磁阀 1)4V3lO-10 2)3V310-10 气源处理件： 2套 系统说明： 1、控制骨料落料门启闭。 2、控制蝶阀使水泥流向搅拌机内。 3、控制蝶阀使粉煤灰流向搅拌机内。 4、控制蝶阀使水流向水秤斗内。 5、控制气缸使外加剂流向搅拌机内。 6、控制水泥仓的破拱。 1、气缸： 济南 2、电磁阀： 益华气动 3、气源处理件： 益华气动 4、空压机： 青岛 11 主楼 支架 由梯子、平台、护栏、钢构支架等组成。 12 螺旋输送机 水泥螺旋输送机： 粉煤灰及矿粉螺旋输送机： (1)规格：Φ273 (1)规格：Φ219 (2)数量：2条 (2)数量：2条 (3)输送量： 80t/h (3)输送量：65t/h (4)电机功率：15 kw (4)电机功率：11 kw 系统说明： 1、粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 2、接料口为万向球节，可调节角度偏差，且密封性好。螺旋叶片与简体问隙小，传输效率高。 12 粉料仓 粉料仓： 1)规格： 水泥仓：200t 2个 粉煤灰仓：200t 1个 矿粉仓：200t 1个 (2)除尘器：4个(按粉料仓数量) (3)阻摆式料位计：ZXK 8个(按粉仓数量) 系统说明：粉料仓顶部设有布袋除尘器，减轻了粉料仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。破拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合，可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 料位计 辽阳科邦 13 控制室 1、采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。 2、空调(冷暖型) 3、支架 系统说明： 控制室宽敞明亮，视野开阔 14 外包装 主楼部分采用夹芯板装饰，骨料暂存斗上部设 有除尘装置。 15 总功率 约195kW(不含螺旋输送机)

# 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司

| 企业地址： | 山东省潍坊市安丘经济开发区 | 企业邮编： | 262123 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0150-95259550 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0150-95259550 | 公司所在地： | 山东 潍坊 |
| 公司网站： | http://www.wendingtu.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | wcz500@163.com | 联系人： | 温明华 |
| 企业全称： | 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 |  |  |

潍坊市贝特工程机械有限公司生产的稳定土拌和站用于修筑高等级公路，铁路，市政道路稳定层基料的拌和，该机采用电脑动态计量（或变频电子计量）计量准确，生产率高，适应大流量连续作业，是修筑各级公路，铁路所需稳定层理想的拌和设备

山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>75混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>60混凝土搅拌楼 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>180混凝土搅拌楼 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>600稳定土拌和站 水稳拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>供应500稳定土拌和站 二灰拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>90混凝土搅拌站（楼） | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>沥青拌和站/沥青混凝土拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>混凝土搅拌站/水泥混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>稳定土拌和站 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关