提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 600稳定土拌和站 水稳拌合站

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 温明华 |
| 供求电话： | 15095259550 |
| 电子邮件： | wcz500@163.com |
| 销售信息： | 供应 600稳定土拌和站 水稳拌合站 |

WCZ600电脑计量变频调速式稳定土拌和站配置 序号 项目 主要技术参数及配置 1 整 机 1、 额定生产能力：沙砾100~650t/h 2、 总功率：150KW 3、 拌和骨料最大粒径：60mm 4、 骨料计量精度：±0.5-1% 5、 粉料计量精度：±0.5-1% 6、 组装形式：可拆迁式 7、 占地面积：45m*20m 2 骨 料 配 料 供 给 系 统 一、料斗（4仓） 1、 容积：10立方米 2、 组合形式：单仓组成 3、 配置要求：配有四个格筛，振动器4台，功率1.1KW/个 二、计量装置 1、 配料计量装置：称量电脑皮带称，4个 2、 控制形式：电脑控制，通过变频器调整皮带秤的转速 3、 系统精度：±0.5-1% 4、 计量范围：0-300T/h/台 5、 皮带秤带宽：1000mm 6、 电机功率：4KW/台，传动为电动滚筒式 三、配料皮带机 1、 皮带带宽：1000mm 2、 作业能力：650t/h 3、 有效长度：39.6m 4、 电机功率：15KW,传动为电动滚筒式 3 粉 料 供 给 计 量 系 统 一、粉料仓 1、 数量：1个 2、 容积：100T（水泥密度按1.4计算） 3、 直径：3000mm 4、 总高度：15.5m 5、 闸板阀：口径800*800 二、粉料输送：螺旋输送机 1、 长度：1800mm 2、 直径：Ф273 3、 输送能力：30T/h 4、 控制形式：电脑控制，通过变频器调整螺旋输送机的转速 5、 电机功率：4KW 三、粉料计量：螺旋电子称 1、 长度：1400mm 2、 直径：Ф273 3、 计量范围：50T/h 4、 计量精度：±0.5-1% 5、 电机功率：4KW 4 搅 拌 装 置 1、 主机型式：双卧轴强制连续式 2、 生产能力：≤650T/h 3、 有效拌和长度：3700mm 4、 叶片数量：68 5、 叶片材质：耐磨铸铁 6、 允许最大粒径：60mm 7、 电机功率：75KW 8、 减速机型号：JZQ750 5 供水系统 1、 水箱容量：6立方米 2、 水泵型号：潜水泵 3、 水泵流量：40立方米/时 4、 电机功率：2.2KW 6 储 料 装 置 一、成品料斜皮带机 1、 皮带带宽：1000mm 2、 作业能力：650T/h 3、 有效长度：41.2m 4、 电机功率：18.5KW,传动为电动滚筒式 5、 成品料提升高度：5m 6、 安装倾角：18° 二、储料仓 1、 料仓容积：8立方米 2、 卸料高度：3.5m 3、 运料通道宽度：3.7m 4、 斗门驱动方式：气动 5、 斗门开启控制方式：电磁阀控制 6、 振动器功率：1.1KW 7 操 作 室 一、 机房：采用保温复合板，容积8立方米，结构坚固，密封良好，隔音、隔热、防尘，视野开阔，便于观察全套设备的运行情况。配备冷暖空调，保持机房内温度恒定。 二、 控制系统：具有自动和手动控制功能，两种功能可互相切换 控制系统主要有监控电脑、操作电盘、变频器、传感器 控制系统说明： 1、 自动控制系统使用电脑控制技术，电脑开机后自动进入控制程序，采用中文界面，操作简单，维护方便，易学易懂。各种物料比例可以任意调整，以使用各种不同的物料配比。控制程序运行时显示各计量称参数的设定值和实际值，当缺料时能发出报警信号。 2、 操作电盘按照工艺顺序合理布置，易于操作，各种电器元件均采用优质产品，以保证电路系统的稳定运行，电路系统具备过载保护、过热保护、欠压保护等功能。 备注：由于产品不断更新，以上参数随时变动，具体以实物或合同约定为准，恕不另行通知，敬请谅解。 保证设备正常生产的条件： 1、供电电压：380v±5%，供电频率：50Hz±1%，三相电压不平衡量不超过1.5%，否则电动机不能保证连续输出额定功率且会造成电动机发热，甚至烧毁。 2、原材料要求：（按材料适应范围）皮带输送机可输送堆积比重0.5-2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状物料，不能输送具有酸性、碱性、油类及有机溶剂等对运输胶带有明显腐蚀的物料。 3、水质要求：水温不超过+40℃，水中含固体杂质的体积不超过0.1%，粒度不大于0.2mm，水的PH值在6.5-8.5范围内。 4、环境温度：-10℃~±40℃,控制室内无灰尘。

# 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司

| 企业地址： | 山东省潍坊市安丘经济开发区 | 企业邮编： | 262123 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0150-95259550 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0150-95259550 | 公司所在地： | 山东 潍坊 |
| 公司网站： | http://www.wendingtu.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | wcz500@163.com | 联系人： | 温明华 |
| 企业全称： | 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 |  |  |

潍坊市贝特工程机械有限公司生产的稳定土拌和站用于修筑高等级公路，铁路，市政道路稳定层基料的拌和，该机采用电脑动态计量（或变频电子计量）计量准确，生产率高，适应大流量连续作业，是修筑各级公路，铁路所需稳定层理想的拌和设备

山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>75混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>60混凝土搅拌楼 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>180混凝土搅拌楼 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>供应500稳定土拌和站 二灰拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>90混凝土搅拌站（楼） | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>120混凝土搅拌站（楼） | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>沥青拌和站/沥青混凝土拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>混凝土搅拌站/水泥混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>稳定土拌和站 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关