提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 60混凝土搅拌楼

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 工业设备 |
| 发布日期： | 2018年8月2日 |
| 商机联系人： | 温明华 |
| 供求电话： | 15095259550 |
| 电子邮件： | wcz500@163.com |
| 销售信息： | 供应 60混凝土搅拌楼 |

HZS60混凝土搅拌站 序号 名称 技术参数、规格及说明 备注 1 搅拌 系统 l、型号：JS1000 2、型式：双卧轴强制式 3、进料容量：1600L 4、出料容量：1000 L 5、卸料高度：3.8 m 6、最大骨料粒径(卵石/碎石)：80/60mm 7、电机功率： 2×18.5KW 8、搅拌叶片、衬板：耐磨材料 9、卸料气缸：QGB80×200-S 2件 系统说明： l、搅拌机设计合理，搅拌时问短、消耗低、噪声小、易损件寿命长。 2、搅拌叶片与衬板均使用耐磨材料，经久耐用，拆卸更换方便。 3、采用气缸卸料或电动推杆卸料，方便快捷。料门下备有适合砼搅拌运输车的料斗、出料迅速。 电机：山东开元 气缸：山东济南 2 电控系统 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通信电缆,称重仪表等组成。 l、运行与管理于一体，操作简单方便。 2、配料系统采用微机集中控制。 3、搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 4、配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可达几十种。 5、具有误差分析及自动检测功能 6、在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能能对搅拌站的控制，如配料，搅拌，卸料等工作。 7、本系统强电部分自成一体，与弱点部分完全分开，提高了弱点的抗干扰能力，也是强电部分大为简化，维护更为方便 系统说明： 本系统具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 3 提升 系统 骨料提升系统采用皮带输送机。 l、电动滚筒：YZN15-2-500X650 2、功率：15KW 3、皮带规格：B=650 4、皮带速度：2m/s 5、输送能力：210t/h 6、暂存料斗：2.1m3 系统说明： 输送机上盖下兜，可适应全天候工作。暂存料斗缩短了配料时间，提高了生产率。 电动滚筒：山东淄博 4 骨料 称量 系统 骨料称量系统由：骨料仓、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 1、骨料仓（DV1600-4） (1)容量4m3×6 (2)落料门：4个 (3)气缸：QGB-63×310-S 4台 2、称量斗 (1)容量：36900L。 (2)计量方式：累积计量 (3)传感器：2000kg×4 (4)计量精度：±2％ 3、皮带输送机 (1) 皮带规格：650mm (2) 皮带速度：1.25 m/s 4、电动滚筒： (1)型号:TDY7.5-1.25-400X650 (2)功率：7.5KW 系统说明： 骨料仓采用装载机或上料皮带机上料。骨料仓下部设有弧门给料器，该弧门依靠气缸开启和关闭，同时结合微机集中控制，在配料时，弧门开启给料，能够达到精确配料。称量斗下设一条水平皮带机，上吊挂四只传感器，连同皮带机、称量斗、各种骨料依次累积称量。骨料称量放料由微机控制，保证精度。皮重超重微机能自动报警，再次称量皮重自动回零。骨料配料完毕，由皮带机送入骨料贮料斗内，等待骨料卸入搅拌机内。 传感器：山东青岛 5 水泥 称量 系统 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 1、水泥称量斗： (1)容积：600L。 (2)称量范围：0～800kg (3)称量精度：±1％ 2、传感器：500kg×3 3、气动蝶阀：DN250 系统说明： 粉料称量采用全密封装置，称量斗通过3只传 感器称量。称量斗料门采用典型气动蝶阀驱动门，开门灵活，密封严密。 蝶阀：山东济南 6 粉煤灰称量系统 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 1、粉煤灰称量斗： a)容积：．400L b)称量范围：0～500 kg c)称量精度：±1％ 2、传感器： 300 kg×3 气动蝶阀：DN200； 系统说明： 粉煤狄称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用强典型气动蝶阀驱动门，开门灵活，密封严密。 7 水称量系统 水计量系统由：用户自建水池、水泵、水称量斗、电磁阀等组成。 l、供水泵型号：QY40-16-2.2 电机功率：2.2 KW 2、水称容量：400L 3、传感器： 300kg×2 4、称量精度：±1％ 5、卸水泵：75DWB45-5 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水箱里的水泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停止.卸水时泄水泵开启，使水流经加压喷向搅拌机内。 水泵：山东淄博 8 外 加剂计量 系统 外加剂称量系统由：外加剂箱、外加剂称、耐腐蚀泵、传感器等组成。 l、搅拌外加剂泵：50DWB 功率：2*0.75Kw 2、外加剂称容积：40L 3、外加剂箱容积：2m3 4、称量精度：±1％ 5、传感器：lOOKg*2 6、气缸：QGBQ40*50-MF1 系统说明： 外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂箱里的外加剂泵出，经传感器汁量到预设数值时，上水泵关闭。卸料时气缸开启，使外加剂流向水称量斗，与水一起流入搅拌机内。同时另一水泵继续工作循环外加剂，起搅拌作用，以防外加剂沉淀，水泵出微机控制开关。 9 气路 系统 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件等组成。 1、空压机：W-1.5/7 11kW 2、电磁阀 3、气缸 4、气源处理件 系统说明： 空压机巾的压缩空经过气源处理件净化、减压、加油后进入各支路，正常工作状态气路中压力应保持在0.7—0.9Mpa范围内。 空压机：山东青岛 10 主楼 支架 由梯子、平台、护栏、钢构支架等组成。 11 粉料螺旋 输送机 粉料螺旋输送机： (1)规格：Φ219х9000 (2)数量：3条 (3)输送量：45t/h (4)电机功率：1l kw 系统说明： 1、粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 2、接料口为万向球节，可调节角度偏差，且密封性好。 3、螺旋叶片与简体间隙小，传输效率高。 12 粉料仓 粉料仓： (1)规格：100t×3 (2)除尘器：3个 系统说明： 粉料仓顶部设有防溢顶装置，水泥由此吹入，减轮了水泥仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。陂拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 13 控制室 1、采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。 2、空调(冷暖型) 3、支架 系统说明： 控制室宽敞明亮，视野开阔 14 随机 配件 主楼部分采用央芯板装饰，上楼内部设有除尘装置，除尘器将主机、暂存料斗、粉料计量斗中产生的灰尘收集好后，由下部排尘口令部排放到搅拌机内。 15 总功率 约110kW

# 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司

| 企业地址： | 山东省潍坊市安丘经济开发区 | 企业邮编： | 262123 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0150-95259550 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0150-95259550 | 公司所在地： | 山东 潍坊 |
| 公司网站： | http://www.wendingtu.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | wcz500@163.com | 联系人： | 温明华 |
| 企业全称： | 山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 |  |  |

潍坊市贝特工程机械有限公司生产的稳定土拌和站用于修筑高等级公路，铁路，市政道路稳定层基料的拌和，该机采用电脑动态计量（或变频电子计量）计量准确，生产率高，适应大流量连续作业，是修筑各级公路，铁路所需稳定层理想的拌和设备

山东省潍坊市贝特工程机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >工业设备'>75混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >工业设备'>180混凝土搅拌楼 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>600稳定土拌和站 水稳拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>供应500稳定土拌和站 二灰拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>90混凝土搅拌站（楼） | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>120混凝土搅拌站（楼） | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>沥青拌和站/沥青混凝土拌合站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>混凝土搅拌站/水泥混凝土搅拌站 | 2018年8月2日 |
| 供应 >工业设备'>稳定土拌和站 | 2018年8月2日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关