提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 玻璃钢化粪池安装步骤

| 商机面向地区： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 商机联系人： | 梁小姐 |
| 销售信息： | 供应 玻璃钢化粪池安装步骤 |

玻璃钢化粪池简述： 广西玻璃钢化粪池随着环保事业的不断发展，目前起到较好的环保作用，不断的代替了传统式砖砌化粪池。玻璃钢化粪池的安装步骤级为简易，规避了传统砖式砖砌化粪池工期长，人力短缺，占地面积大等一系列问题。 玻璃钢化粪池主要应用于住宅小区，写字楼，宾馆，饭店，学校，医院，营房等公共场所，其制造工方式主要运用机械成批生产，一次性成型，从而提供产品的使用寿命，并且更好的保障使用期间不出现破裂现象。 玻璃钢化粪池安装步骤： 、玻璃钢化粪池基底与建筑物水平净距不应小于化粪池基底与建筑基底高差的２倍。 坑槽尺寸：单个安装时长＝Ｌ+1000，宽＝Ｂ+1000,深度=进水管上平下挖h高度。组合安装时产品与坑槽壁间距为500，产品与产品之间也应保留最少500的宽度；如果单个产品大于30立方，则产品与产品之间应至少留足1000mm。 玻璃钢化粪池地基一般情况下，在天然素土上，铺设50-100lmm黄沙垫底找平即可，如 有地下水情况下的设备安装 在遇有地下水位较高的地方，可采用提高降水挖坑。采用明降水挖槽时，必须做好施工前的准备工作。 具体做法如下： 1.坑槽挖好后，如遇坑槽内有泥浆，应再挖深20-30cm,将深坑槽内的水抽净后铺设于性混凝土，使之找平，确保产品安装后沉降一致； 2.回填土前，产品内灌水至1/2水位，再进行回填，绝对不允许回填污泥，以防产品上浮，回填土执行无水回填土要求。 施工注意事项： 开挖基础槽时，应掌握地质情况，如有地下水，且地下水道位较高时，可采用井点降水或 或集水坑直排，玻璃钢罐体要设置在坚实，均匀的地基上，否则要进行地基处理后再安装罐体 化粪池设置位置及埋深应严格按设计要求放线、定位 化粪池就位后，要及时回填土，回填时罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛,无尖角石块和建筑垃圾。无地下水时，按土质密实0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄砂填实；有地下水时，罐体下用素土或黄砂填实，罐体固定位置受力均匀。 在雨季施工时，要有排水措施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐内注满水防止漂浮而造成位移 玻璃钢化粪池安装施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

# 南宁碧昂环保科技有限公司

| 企业地址： | 广西南宁竹溪大道73号领东尚层707室 | 企业邮编： | 530021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18277104805 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 07715687382 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.beeon.cn | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | biang668@126.com | 联系人： | 梁小姐 |
| 企业全称： | 南宁碧昂环保科技有限公司 |  |  |

我司专业从事环保领域产品技术研究、生产、销售及安装配套的企业。公司主要经营不锈钢水箱、水泵、中央空调、暖通设备以及玻璃钢化粪池等产品。

南宁碧昂环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>钦州玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>北海玻璃钢化粪——玻璃钢化粪池内置加强筋 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>北流玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西河马塑料检查井 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西污水泵－全密闭污水提升泵 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>碧昂玻璃钢化粪池2立方起批 | 2018年6月12日 |
| 供应 >综合'>广西玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >其它'>广西不锈钢水箱 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>广西CDL(F)系列轻型立式多级离心泵 | 2018年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关