提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 广西污水泵－全密闭污水提升泵

| 商机面向地区： | 广西 南宁 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2018年6月12日 |
| 商机联系人： | 梁小姐 |
| 供求电话： | 15177195180 |
| 销售信息： | 供应 广西污水泵－全密闭污水提升泵 |

广西污水泵产品概述： 1全密闭污水提升泵分为双泵或单泵，地面自由安装。 2、污水提升泵站的外部泵箱材质PE,耐腐蚀优于不锈钢水箱。 3、泵箱由模具一次成型，全密闭结构，无任何焊缝，运行安全可靠，无泄露,无异味。 4、污水提升泵为潜污泵干式安装，最大通行颗粒：Ø50mm。 5、自带防止水流倒灌的一体式止回阀片。 6、自带电控箱，根据调节容积设报警、正常、 最低三个工作液位，气压自动控制，无需任何手动控制，提升泵运行模式：S1，S3-30%。 7、压力出口自带截止阀，安装、检修维护过程简便快捷。 8、安装占地面积小800x800mm，结构紧凑，节省空间。 9、静音运行，可选配减振垫。 10、产品严格遵循欧洲EN12056标准制造。 技术参数: 单泵: 无霜冻房间内的地面自由安装。 适用于提升污水或者废水 污水收集箱容积约50升，泵容积约20升，箱体自带检查口 气压传感器控制泵的起停，精度高。 入口管径：Φ110（入口高度：180mm）压力出口管径：Φ110，带皮套抱箍连接件，通气管径：Φ75 可选配垂直上入口 紧急手动隔膜泵连接管径：Φ32 无堵塞叶轮，最大通行过流直径：70mm 干式安装潜水泵防护等级IP68，标配5米电缆。 泵压力出口带一体式止回阀 电控箱：380V，频率50HZ，IP65，壁挂式。 电控箱：220V，频率50HZ，IP65，壁挂式。 电控箱内置无源干接点，可用于楼宇远程监控。 主要材质： 污水收集箱：HDPE高密度聚乙烯 电机壳/叶轮/涡壳：铸铁 电机轴：不锈钢1.4057 总重量约44KG 双泵（一）： 无霜冻房间内的地面自由安装。 适用于提升污水或者废水。 箱体自带检查口。 气压传感器控制泵的起停，精度高。 入口管径：Φ110，Φ160，Φ200，预留上入口及侧入口。 压力出口管径:Φ90/Φ110,自带皮套抱箍连接件。 通气管径：Φ75. 紧急手动隔膜泵连接管径：Φ32. 无堵赛叶轮，最大通行过流直径：70mm. 干式安装潜水泵防护等级IP68，标配5米电缆。 泵压力出口带一休式止回阀。 电控箱：380V,频率50Hz,IP54,壁挂式。 电控箱内置无源干接点，用于楼宇远程监控。 主要材质： 污水收集箱：PE聚乙烯 电机壳/叶轮/涡壳：铸铁 电机轴：不锈钢1.4057（AISI 431) 双泵（二）： 无霜冻房间内的地面自由安装。 适用于提升污水或者废水。 配套提升NS10及以上规格的油脂分离器出水。 污水收集箱容积750L/1000L/1600L。 浮漂控制泵的起停，泵容积300L 两个400mm外径的维修孔。 水平横向入口管径：Φ160或Φ200可选，水平横向入口高度：1055mm/1255mm。 纵向垂直压力出口管径：Φ110，自带连接法兰及皮套抱箍连接件，自带一体式止回阀和截止阀。 通气管径：Φ110。 泵头带切割装置， 干式安装潜水泵防护等级IP68，标配5米电缆。 电控箱：380V,频率50Hz,IP54,壁挂式。 电控箱内置无源干接点，用于楼宇远程监控。 全密闭污水提升泵站主要材质： 污水收集箱：PE聚乙烯 电机壳/叶轮/涡壳：铸铁 电机轴：不锈钢1.4057（AISI 431)

# 南宁碧昂环保科技有限公司

| 企业地址： | 广西南宁竹溪大道73号领东尚层707室 | 企业邮编： | 530021 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 18277104805 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 07715687382 | 公司所在地： | 广西 南宁 |
| 公司网站： | http://www.beeon.cn | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | biang668@126.com | 联系人： | 梁小姐 |
| 企业全称： | 南宁碧昂环保科技有限公司 |  |  |

我司专业从事环保领域产品技术研究、生产、销售及安装配套的企业。公司主要经营不锈钢水箱、水泵、中央空调、暖通设备以及玻璃钢化粪池等产品。

南宁碧昂环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>钦州玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>北海玻璃钢化粪——玻璃钢化粪池内置加强筋 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>北流玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>广西河马塑料检查井 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>碧昂玻璃钢化粪池2立方起批 | 2018年6月12日 |
| 供应 >水处理'>玻璃钢化粪池安装步骤 | 2018年6月12日 |
| 供应 >综合'>广西玻璃钢化粪池 | 2018年6月12日 |
| 供应 >其它'>广西不锈钢水箱 | 2018年6月12日 |
| 供应 >泵及真空设备'>广西CDL(F)系列轻型立式多级离心泵 | 2018年6月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关