提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 数码压痕机

| 商机面向地区： | 陕西 西安 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 包装/印刷 印刷设备 |
| 发布日期： | 2018年7月16日 |
| 商机联系人： | 印捷 |
| 供求电话： | 029-62961970 |
| 销售信息： | 供应 数码压痕机 |

NCC330A程控数码压痕机 ◆ 程序设定 压痕位置精准预设 ◆ 自动进纸 吸排真空泵系统连续进纸 ◆ 光纤检测 高速进纸及卡纸检控 ◆ 吹风位置 多孔控制适应不同纸张 ◆ 彩屏显示 简单直观 易操作 ◆ 触摸操作 人机界面清晰明了 ◆ 超强功效 预设十道压痕位置 ◆ 远程维护 操控软件远程维护升级 ◆ 显示多样 支持多语种文字 NCC330A是自动程控压痕机，兼备压痕、打拢等多种功能。特别是适用于数码快印、影像图文和中短版印刷用户。 友好的人机界面，彩色触摸显示屏允许操作者浏览、编辑、编程和使用多种内存中预设的压痕程序，并可以设定多达50道压痕位置。 专业压痕设计原理与优秀机控设计，满足厚达400克厚度纸张及覆膜后纸张的压痕处理，可避免纸纤维爆裂。 ● PLC模块式可编程序控制系统，可靠、稳定。通过互联网可实现远程软件升级和系统维护。 ● 采用工业级伺服控制系统，精度高，运行可靠。较单片机控制更为稳定、精准。避免了使用步进电机易造成的丢转现象，保证压痕精度。 ● 高速光纤检测，感应速度更快，可根据需要定制其他定位标识。保证高速运动及进纸位置。 ● 真空泵吹吸风连续自动进纸系统，高效、快速、噪音低。进纸速度可通过程序调整设定。 ● 前置式彩色触摸式控制屏，可方便设定压痕位置、压痕数。并可设置机器运行速度，兼备程序存储、计数、故障显示等多种功能。 ● 单张纸可预设20道压痕位置，压痕位置最小设定间距0.1mm。 ● 可存储50组压痕工作参数，方便用户调取使用，避免重复性工作。 ● 预设A3、A4幅面两组数据，用户可依需求自由设定纸张尺寸、压痕数及压痕数量。 ● 中、英文操作界面后台程序自由转化，并可依需求提供俄文、日文、法文、西班牙文、中文繁体等多语种文字和图片操作界面。 ● 可根据特殊要求在显示界面中添加指定的公司信息、机器型号、联络方式等资料。 ● 可调式进纸台，外置式微调装置，旋动调节旋钮即可方便调节进纸的居中和倾斜位置。 ● 压痕刀体两端压力可调。 ● 采用模块化阴阳压痕槽设计，优化压痕效果，避免纸张产生折裂与毛边。 ● 可同步完成横向压痕与纵向打拢工作，刀具运转速度及压力可调。（打拢为选配）。 ● 立式工作台，便于操作。自锁式静音脚轮，利于移动和固定。 ● 每小时对纸张的处理速度可达4000道痕。 技术参数 ◎最大压痕幅宽330mm ◎进纸方式自动 ◎适用纸张克重80~400 克 ◎单张压痕数20条 ◎最大压痕速度约4000条/小时 ◎最小压痕间距0.1mm ◎进纸堆叠高度40mm ◎机器用电220V ◎重量125kg（含吸排真空泵） ◎外形展开尺寸1270×520×1170mm 更多设备信息请浏览 http://www.xianyinjie.com

# 西安印捷机械有限公司

| 企业地址： | 西安高新一路5号正信大厦B座1602室 | 企业邮编： | 710075 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 029-62961970 | 所属行业： | 印刷/包装 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 陕西 西安 |
| 公司网站： | http://www.beijing-hengyin.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | info@xianyinjie.com | 联系人： | 印捷 |
| 企业全称： | 西安印捷机械有限公司 |  |  |

专业制造印后装订设备和相册制作设备

西安印捷机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >纸品/纸浆'>PVC相册耗材 | 2014年9月16日 |
| --- | --- |
| 供应 >包装设备'>切圆角机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >印刷设备'>切纸机，手动电动切纸机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >包装设备'>精装书壳机，糊壳机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >印刷设备'>压平机，压会计凭证机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >包装设备'>压痕机，电动压痕机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >印刷设备'>压痕机，手动压痕机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >印刷设备'>自动胶订机，立式胶装机 | 2018年7月16日 |
| 供应 >印刷设备'>台式胶装机，标书装订机 | 2018年7月16日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关