提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 电子粉末冶金密度计

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2016年11月2日 |
| 销售信息： | 供应 电子粉末冶金密度计 |

粉末冶金行业专用密度计,粉末冶金比重仪.密度测试仪 适用于：粉末冶金上游工业、粉末冶金下游的电动工具、气动工具、缝纫机、运动器材、计算机风扇、一般风扇、汽机车零件、手工具工业、材料研究实验室 原理：根据ASTM B311、B328；MPIF 42、57；JIS Z2505、Z2506、GB/T 5163采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值。 功能： 模式1：直接读取冶金产品的体密度、视孔隙率、湿密度、体积,吸水率 模式2：直接读取含油轴承的含油率 模式3：可依现场操作习惯直接读取不吸水的密度和体积 模式4：选用粉末真比重瓶可以测试粉末的真密度 技术参数： 型号 MDJ-300Q MDJ-600Q XF-300P XF-600P 测试范围 0.01-300g 0.01-600g 0.01/0.005g-300g 0.01/0.005g-600g 密度精度 0.001g/cm3 0.001/0.0001g/cm3 更多精度和量程请来电咨询,打印机为选配 特点： 1．直读任何形状密度大于一或是小于一块状、颗粒，浮体的密度值,体积值. 2．操作简单、精度高、重复性好. 3、可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。 4、具有RS-232C计算机接口，可轻易打印机。 5、采用一体成型大水槽设计（长宽高150*100*70mm），可测比较大的块状物体密度。 6. 密度配件一体注塑成型,经久耐用,不易摔坏，操作也更方便 7. 配置防风罩,更适合现场测试. 标准配件： ① 密度计②密度测量台③水槽④校正砝码⑤抗浮架⑥镊子⑦温度计⑧滴管⑨不锈钢网球⑩玻璃杯⑪电源⑫防风罩 选配配件：①XF-68专用打印机②RSS-232电脑数据线——连接雄发密度仪电脑软件【输出电子文档测试数据,也可远程调试机子,更新软件,检测机子故障，切换测试功能等】③温度传感器【实现温度自动补偿】④专用蓄电池,可长期使用（充一次电可以使用一个星期 质量保障/售后服务及承诺：质量三包,免费保修壹年,终生维护。 欲了解更多信息请致电：厦门雄发仪器仪表有限公司 康玉林 电 话：18759278268 0592-518-7269 Q-Q:958-747-345

# 厦门雄发仪器仪表邮箱公司

| 企业地址： | 湖里区金湖一里22号302 | 企业邮编： | 361001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5187269 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5187269 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.1718cheng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 958747345@qq.com | 联系人： | 康玉林 |
| 企业全称： | 厦门雄发仪器仪表邮箱公司 |  |  |

厦门雄发仪器仪表有限公司坐落于美丽的厦门,生产销售为一体！主要橡胶密度计,塑料比重计,粉末密度仪,液体比重天平,数显台式密度测试仪,高精度陶瓷密度计,电子式粉末冶金比重计,台式岩石比重密度天平,浮力法宝石密度仪,水分计,PVC颗粒密度计等.

厦门雄发仪器仪表邮箱公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>粉末真密度测试仪 | 2016年11月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>进口固体密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>固体密度计 | 2015年12月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>固液两用密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>黄金纯度测试仪 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电子静水天平 | 2016年6月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电子液体密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电线电缆颗粒密度计 | 2016年6月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>静水珠宝密度天平 | 2016年6月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关