提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 进口固体密度计

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2016年11月2日 |
| 销售信息： | 供应 进口固体密度计 |

高精度固体密度计XF-120SD【日本进口主机】 固体密度计应用阿基米德原理、经久耐用、做工精细、性能稳定、操作简单快捷、能瞬间读取密度值。严格按照各国标准操作规范设计，是各行业品质管理与实验室比重密度测试的最佳选择。 原理：根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530标准。采用阿基米得原理浮力法，准确直读量测数值 适用范围： 广泛应用于橡胶、塑料、管材、板材、电线电缆、硬质合金、粉末冶金，磁性材料、石墨碳刷、胶粒、研究实验室……等行业 规格参数： 型号 XF-120SD XF-220SD 测试模式： 固体 测试种类： 固体、颗粒体、薄膜、浮体 可测量范围 0.0001g 〜 120g 密度范围： ＞1，＜1 皆可测试 密度精度： 0.0001 g/cm3 设定： 温度补偿设定、溶液补偿设定 标准接口： RS-232 测量特点： 1.直读任何固态物质的密度值 2.颗粒、EVA发泡体、粉末、薄膜、牙膏、麦牙糖等皆可快速测量 3.密度>1、

# 厦门雄发仪器仪表邮箱公司

| 企业地址： | 湖里区金湖一里22号302 | 企业邮编： | 361001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5187269 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5187269 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.1718cheng.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 958747345@qq.com | 联系人： | 康玉林 |
| 企业全称： | 厦门雄发仪器仪表邮箱公司 |  |  |

厦门雄发仪器仪表有限公司坐落于美丽的厦门,生产销售为一体！主要橡胶密度计,塑料比重计,粉末密度仪,液体比重天平,数显台式密度测试仪,高精度陶瓷密度计,电子式粉末冶金比重计,台式岩石比重密度天平,浮力法宝石密度仪,水分计,PVC颗粒密度计等.

厦门雄发仪器仪表邮箱公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>粉末真密度测试仪 | 2016年11月2日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>固体密度计 | 2015年12月15日 |
| 供应 >仪器/仪表'>固液两用密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>黄金纯度测试仪 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电子粉末冶金密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电子静水天平 | 2016年6月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电子液体密度计 | 2016年11月2日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电线电缆颗粒密度计 | 2016年6月27日 |
| 供应 >仪器/仪表'>静水珠宝密度天平 | 2016年6月27日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关