提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# GSM-19T标准质子磁力仪

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2015年8月26日 |
| 商机联系人： | 姚志雄 |
| 供求电话： | 15827462820 |
| 销售信息： | 供应 GSM-19T标准质子磁力仪 |

GSM-19T标准质子磁力仪 1. GSM－19T标准质子旋进磁力仪 2. GSM－19TW标准质子“Walking”磁力仪 3. GSM－19TV标准质子磁力仪＋甚低频 4. GSM－19TG标准质子梯度仪 5. GSM－19TGW标准质子“Walking”梯度仪 6. GSM－19TGV标准质子梯度仪＋甚低频 7. GSM－19TGWV标准质子“Walking”梯度仪 ＋甚低频 技术指标: 1. 灵敏度：0.05nT 2. 分辨率：0.01nT 3. 绝对精度：±0.2nT 4. 采样率： 3至60 秒 5. 动态范围：20000到120000nT 6. 32M内存：1465623个读数（流动测量）5373951个读数（基点测量） 1240142个读数（梯度测量）2686975个读数（步行磁测） 7. 梯度容差：>7000nT/m 8. 工作温度：-40℃—+55℃ 9. 尺寸及重量：主机223×69×240mm，重2.1Kg； 传感器170mm(长)×75mm(直径)，重2.2Kg。 主要优点: ■ 它集成了高精度GPS（可选）； ■ 在主机屏幕上实时显示观测磁场图像； ■ 通过RS232接口，快速下载观测数据，下载速率高达115千波特； ■ 分辨率高达0.01nT,灵敏度达0.05nT； ■ 标准内存为32MB； ■ 具有独一无二的可程序化的基点站观测功能 例如：野外磁力仪与基点站连接自动校正日变；灵活设置观测时间表和采样率系列；当你长时间 离开基点台时，该功能就显得特别重要； ■ 使用GSM－19T的Walking Mag采集模式，可保证操作员在野外随走随采集磁场数据，从而获 得连续的观测剖面； ■ GSM－19T的另一项创新是，用户可以在办公室内把设计好的观测路线和点位输入给GPS（可选），然后由GPS指挥操作员在野外按设计进行观测； ■ 基点台观测和野外流动观测之间具有高精度的时间同步，这对于在磁干扰地区和保证高精度的观测结果是非常重要的； ■ 具有观测质量监控功能，在测量过程中如果发观某个观测值质量低劣，操作员将听到警告信号。 保修期: ■ 两年，终身服务。 标准配置: GSM－19T主机，GEMLinkw传输工具软件，充电器，探头和电缆以及探头支杆， Rs232电缆，运输箱，中英文操作手册。

# 武汉地探科技有限责任公司

| 企业地址： | 武汉市光谷鲁磨路118号国光大厦B座504 | 企业邮编： | 43074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-59239962 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 027-59239965 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 346740669@qq.com | 联系人： | 姚志雄 |
| 企业全称： | 武汉地探科技有限责任公司 |  |  |

未填写

武汉地探科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>YCS200+YCS-60F瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>CUGTEM-8瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >移动电话'>铱星Iridium 9555 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CG-5型 流动式相对重力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>DeltaDP-6000矿石分析仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CUGDCX-1高密度电法仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>SeaSPY 海洋梯度仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>KT-10磁化率仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSMP-35UAV航空磁力仪 | 2015年8月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关