提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# KT-10磁化率仪

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2015年8月26日 |
| 商机联系人： | 姚志雄 |
| 供求电话： | 15827462820 |
| 销售信息： | 供应 KT-10磁化率仪 |

KT-10磁化率仪 产品详细介绍 KT-10比它的前身更加灵敏，并且结合了一些新技术，例如，通过蓝牙无线传输来存储磁化率值，无线数据传输，更 加准确的扫描，Windows数据传输和可视化软件。 规格： 灵敏度：1*10-6 SI 量程：0.001*10-3 ~ 999.99*10-3 SI （自动修正） 操作频率：10KHz 测量频率：每秒20次 显示：104*88像素的高对比度LCD图形显示校准容量：最大可达3000个值 控制：用于上下键功能的1个键和用于粗糙表面的一个针 数据输入/输出：USB，蓝牙 电源：2个AA碱性电池或者2个可选AA蓄电池 曲线：1个校准线圈用于磁铁矿，另外两个校准线圈可以被使用者进行重 新安排 电池寿命：将近100小时（不带录音器） 操作温度：-20°C ~ 60°C 尺寸：200mm*57mm*30mm 线圈直径：65mm成45度角 重量：0.3kg 主要优点： 高灵敏度：最大可达1*10-6 较好的样本测量：KT-10可以使用一个针用于粗糙平面测量，或者也可以直接置于平坦表面上。当把针至于岩石表面，仪器和岩石表面平行的时候，磁化率值是更加准确的。 改进的数据平均：KT-10拥有数据可配置数据平均能力。你可以储存大量连贯的读数，平均数和标准偏差来进行质量控制. 大容量：KT-10最大可存储3000个读数在内部非挥发性存储器。通过KT-10 的数字声音记录器可以为每个读数记录一分钟的注释和评论 更精确的扫描：KT-10每秒钟可扫描20个读数。操作者可以为每个数据集做标记来辨别这些测量的位置 改进的PC接口：KT-10包括GeoView, 基于Windows的软件，用于数据传输和数据可视化。GeoView可以回放当时随着读数存储的声音备注， 改变KT-10的设置，输出数据到与格式想兼容的数据库或电子数据表。 其他特征： 可变声音能力：当使用扫描模式的时候，KT-10扬声器可以通过可变声调来监控磁化率测量的变化，反映了读数的相对强度。 声音记录器可以通过扬声器来记录和回放声音信息。 大屏幕显示：高对比度的LCD屏幕用于磁化率读数的显示，也是作为操作仪器的界面。使用两个按钮和绘图菜单，操作者可以相互的进行不同功能的切换。 USB数据传送：KT-10使用USB通信标准作为通信的设定模式。使得测量值和数字声音流可以快速传输到任何PC上。USB也可以用于计算机的固体升级和参数设置。 蓝牙连接：当操作者使用蓝牙开启GPS时，可以储存GPS坐标到KT-10的存储器里。蓝牙也可以用来从装置无线下载读数。 更小，更容易操作：KT-10 的较小尺寸和人体工程学设计，使得它容易携带和使用。 电源：KT-10的标准配置是2节AA碱性电池。在不使用扬声器的情况下可以使用100个小时。 更加可靠：KT-10采用KT-10标准，因此可以防尘，并且在雨天或者是潮湿的环境下提供额外的保护。 储存/运输：KT-10被放置在带有泡沫的小盒里，小盒可以挂在腰带上或者手腕上。备用电池和针都可以放到小盒里。 可编程校准：通过使用可选磁化率标准，或者接近要测岩石的已知样本的磁化率，来重新校准KT-10 可升级到KT-10 Plus: 如果想测量样本和岩石到10SI Units，KT-10可以升级到KT-10 Plus 标准配置： KT-10主机（带挂绳和针，） 2节AA碱性电池 备用针 USB数据线 带有GeoView 数据传输软件的CD 操作说明和快速入门指导 带有泡沫的小袋 白色硬纸板盒

# 武汉地探科技有限责任公司

| 企业地址： | 武汉市光谷鲁磨路118号国光大厦B座504 | 企业邮编： | 43074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-59239962 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 027-59239965 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 346740669@qq.com | 联系人： | 姚志雄 |
| 企业全称： | 武汉地探科技有限责任公司 |  |  |

未填写

武汉地探科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>YCS200+YCS-60F瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>CUGTEM-8瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >移动电话'>铱星Iridium 9555 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CG-5型 流动式相对重力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>DeltaDP-6000矿石分析仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CUGDCX-1高密度电法仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>SeaSPY 海洋梯度仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSM-19T标准质子磁力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSMP-35UAV航空磁力仪 | 2015年8月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关