提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# SeaSPY 海洋梯度仪

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2015年8月26日 |
| 商机联系人： | 姚志雄 |
| 供求电话： | 15827462820 |
| 销售信息： | 供应 SeaSPY 海洋梯度仪 |

SeaSPY 海洋梯度仪 SeaSPY 梯度仪配置 Marine Magnetics 公司的 SeaSPY 传感器拥有极高的绝对精度和重复精度令它们成为理想的梯度仪。并且所有 SeaSPY梯度仪产品都是可以兼容扩展升级的，另外，现有的 SeaSPY 客户可以随时根据需求选择将磁力仪升级成梯度仪配置。 水平或垂直横向梯度仪： Marine Magnetics 公司的横向梯度仪由两个磁力仪用一个 2m 的刚性支架连接而成， 它非常适合近距离精密测量小的含铁目标。 应用： - 电缆和管线测量 一个水平横向梯度仪在一个相对高 的高度上可以被用来实现追踪电缆 或管线。再增加一个垂直梯度仪还能 够提供电缆的埋深。 - 探测微小含铁目标 纵向梯度仪： 纵向梯度仪支持多种基线长度， 从 1.5m 到 300m 不等。 拖鱼间距同样可以变化， 在增加灵敏度的同时增大了探测范围。纵向梯度仪在展开时具有非常好的流体动力学稳定性。 应用： - 失事船只的搜索和打捞 中基线梯度仪非常适合搜索失事船体，它能很好地消除地质物体引起的干扰，突出强力磁力源如钢铁船壳，引擎等。 - 环境测量 中基线能够突显浅层磁性沉积物，同时消除更深的地质影响。 - 地球物理探索 长基线测量更适合长距离测量。 SeaSPY 案例 三维梯度仪 SeaQuest 1. SeaQuest 是机械式和电子式的高灵敏度磁力计。它的平台还支持侧扫声纳的交互操作。它的最大特点是平台提供了三维磁力测量。坚固的材质使它的使用寿命大大加长。操作的简便性让用户非常容易上手。它是探测 UXO 理想仪器。 2.可以选择性配置多种的 SeaQuest 选择，当然这需要根据您项目的需求而定。 3.SeaQuest 性能非常良好， 它的计时单元采用独立的电子模块误差不超过 0.1ms。并且它的平台可以随时校正微小的倾斜误差， 随时保持绝对的垂直和水平状态。 磁力仪日变站 ·Sentinel是一个完整的独立的长期磁力监测站,它包含一个电池和一个低功耗的全方向Overhauser磁力计都密封在加压住房。 它的存储器允许它被部署在陆地上的任何地形、 地面悬挂在树枝或逼近, 和水下1000米深处, 或更多。它几乎可以驻扎在地球的表面的任何地方。 ·Sentinel拥有自我诊断功能，一旦数据记录不完整或者出现错误都会发出警报。它在低功耗的同时拥有高性能。 ·Sentinel的灵敏度是最高水平的(0.015nT),性能优于大多数传统的基站磁力计, 其功率要求非常低。它拥有巨大的一百万阅读非易失性存储器和能够收集几个月的高分辨率磁强计数据。 Sentinel 详细技术指标： 敏感度 0.015 nT RMS / sqrt-Hz 分辨率 0.001 nT 梯度公差 > 10,000 nT/m 范围 18,000 to 120,000 nT 外触发器 通过RS-232 绝对精度 0.1 nT 温度漂移 无 死角 无 航向错误 无 采样率 1/Minute to 2Hz 通信 RS-232, 9600bps

# 武汉地探科技有限责任公司

| 企业地址： | 武汉市光谷鲁磨路118号国光大厦B座504 | 企业邮编： | 43074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-59239962 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 027-59239965 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 346740669@qq.com | 联系人： | 姚志雄 |
| 企业全称： | 武汉地探科技有限责任公司 |  |  |

未填写

武汉地探科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>YCS200+YCS-60F瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>CUGTEM-8瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >移动电话'>铱星Iridium 9555 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CG-5型 流动式相对重力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>DeltaDP-6000矿石分析仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CUGDCX-1高密度电法仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>KT-10磁化率仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSM-19T标准质子磁力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSMP-35UAV航空磁力仪 | 2015年8月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关