提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# CUGDCX-1高密度电法仪

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2015年8月26日 |
| 商机联系人： | 姚志雄 |
| 供求电话： | 15827462820 |
| 销售信息： | 供应 CUGDCX-1高密度电法仪 |

CUGDCX-1高密度电法仪 应用领域： 1. 煤矿、金属矿等固体矿产勘探； 2. 土壤分层、溶洞探测、地基、管线及堤坝渗漏探测等工程地质探测； 3. 地下水分布、环境地质监测、地下水污染等水文地质探测； 4. 基岩界面探测、断层（地裂缝）探测、山体滑坡、采空区、塌陷等灾害地质探测； 5. 古墓及地下建筑体探测； 6. 监测地震前兆变化； 7. 油井压裂裂缝方位探测、注水井水流方向测量 仪器性能与特点： 1. 电极布设一次完成，减少因电极设置而引起的故障和干扰，实现野外数据的快速和自动测量； 2. 多种测量装置可供选择，针对不同的地质条件选择电极排列方式，可获得较丰富的关于地电断面结构特征的地质信息； 3. 自动跟踪补偿自然电位，提高数据的可靠性； 4. 双向覆盖电缆可以实现“滚道”覆盖测量，野外布设测线简单； 5. 自主设计高压电源供电箱，可调节电压范围，供电稳定； 6. 工控机实时处理、显示测量剖面视电阻率断面图； 7. 与传统的电阻率法相比，成本低、效率高、信息丰富、解释方便、勘探能力显著提高。 8. 仪器配置模拟器，可自行检测仪器性能，及时排除问题。 标准配置： CUGDCX-1高密度电法仪主机 CUGDCX-1多路电极转换器 CUGDCX-1高压电源箱 CUGDCX-1覆盖电缆：配置120道 重要性能指标： 电位测量范围 ±4V；精度优于±0.3% ；分辨率1μV； 电流测量范围 ±2A；精度优于±0.5% ；分辨率1μA； 工频抑制 优于 -70 dB； 输入阻抗 ≥20MΩ 自电补偿方式及范围 全量程跟踪式自动补偿 工作电源 12V蓄电池 计算机系统 工控机、80G硬盘、10.4″彩色液晶显示屏 工作温度 -10℃-50℃ 装置类型 温纳装置、β装置、微分装置、二极装置、三极剖面 电极配置 120道 覆盖电缆 155米/根

# 武汉地探科技有限责任公司

| 企业地址： | 武汉市光谷鲁磨路118号国光大厦B座504 | 企业邮编： | 43074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-59239962 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 027-59239965 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 346740669@qq.com | 联系人： | 姚志雄 |
| 企业全称： | 武汉地探科技有限责任公司 |  |  |

未填写

武汉地探科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>YCS200+YCS-60F瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>CUGTEM-8瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >移动电话'>铱星Iridium 9555 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CG-5型 流动式相对重力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>DeltaDP-6000矿石分析仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>SeaSPY 海洋梯度仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>KT-10磁化率仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSM-19T标准质子磁力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSMP-35UAV航空磁力仪 | 2015年8月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关