提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# CG-5型 流动式相对重力仪

| 商机面向地区： | 湖北 武汉 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2015年8月26日 |
| 商机联系人： | 姚志雄 |
| 供求电话： | 15827462820 |
| 销售信息： | 供应 CG-5型 流动式相对重力仪 |

CG-5型 流动式相对重力仪 CG-5型流动式相对重力仪(目前世界顶级) 仪器系统简介： 高精度相对重力勘探技术采集和研究微伽级重力异常，通过其先进的数据采集、数据处理、图象处理等技术，充分发挥高精度重力勘探在解决细小地质异常体领域里的优势。 Scintrex（先得利）公司CG-5的高精度流动重力仪取代以前的LaCoste传统重力仪进行快速流动重力测量成为该领域一次革命，使野外重力测量变得更加准确、方便、快捷。 成立于1967年的加拿大Scintrex（先得利）公司是地球物理仪器领域的一面旗帜。 从1999年开始Scintrex先后兼并了以生产绝对重力仪著称的Micro-g公司，以生产零长弹簧著称的LaCoste&Romberg公司，2003年三家公司合并成立为LaCoste&Romberg-Scintrex集团（LRS），产品包括相对重力仪（g-Phone型台站式和CG-5流动式）、绝对重力仪、井中重力仪、航空重力仪、海洋重力仪等。近年来该产品销售遍及世界各国，成为国际国内区域重力调查、矿藏及油气勘探的主流手段，占全球市场份额的90%以上。 主要性能与特点： § 独特的专利设计使仪器的稳定性、重复性、抗冲击能力比零长弹簧重力仪得以大幅提高，测量及搬运时不再需要开摆、锁摆。适合野外流动重力测量； § 分辨率1微伽，重复率优于5微伽； § 采用整体熔凝抗静电石英传感器，骨架和活动部件之间没有连接点，因此几乎没有原零长弹簧重力仪存在的掉格现象； § 全自动电子读数，采样率可设； § 采用内置的倾斜传感器，在不平稳的地方测量时，可自动去除因仪器的晃动而带来的误差。 § 基本上不受磁场、环境温度、大气压力影响，可进行实时潮汐修正。 § 智能自动去噪信号处理能去除由于局部受到冲击和震动所引起的测量误差。卓越的地震滤波功能，能去除较大的微地震噪声。 § 全量程可直读，进行大段差野外测试时无需人为调整量程； § 与零长弹簧相比，野外测试时间大大缩短，仅需1-2分钟即可完成单点测量，使高密度重力成像成为可能，将重力勘探扩展到工程勘察及地质灾害调查 § 三重恒温装置，线性温漂可自动校正； § 智能电池实时显示电量，两块电池可相互热拔插，避免了零长弹簧在野外工作时如电池断电使测量中断的情况； § 1/4 VGA，大屏幕清晰显示图像； § 世界上工作环境温度最低的野外重力仪，可用于低至-40℃的高寒地区； 应用领域： § 区域重力研究及重力填图 § 油气及矿藏勘探 § 火山学及地热研究 § 土木工程勘察 § 地下水和环境研究 § 煤田采空区及城市塌陷区等地质灾害调查领域 CG-5 技术规格： 传感器类型：整体熔凝石英弹簧 标准重复性：小于5微伽 长期剩余漂移：小于0.02 毫伽/天 环境温度系数：0.2 微伽/度 (典型值) 压力系数：0.15 微伽/千帕 (典型值) 磁场系数：1 微伽/高斯(典型值) 充电器电压：110/240 V 轻微震动（小于20G）所引起误差小于5微伽 可充电电池两块，可相互热拔插 模拟数据输出1/4 VGA 显示屏27键英文/数字，防水键盘 读数分辨率：1 微伽 测量范围：8,000 毫伽（无重设置） 自动倾斜补偿：± 200 arc sec 自动校正补偿：潮汐、仪器倾斜、温度、噪声采样等 正常工作温度范围：-40°C to +45°C 数据接口： RS-232C and USB 接口 外接电源：110/240 V

# 武汉地探科技有限责任公司

| 企业地址： | 武汉市光谷鲁磨路118号国光大厦B座504 | 企业邮编： | 43074 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 027-59239962 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 027-59239965 | 公司所在地： | 湖北 武汉 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 346740669@qq.com | 联系人： | 姚志雄 |
| 企业全称： | 武汉地探科技有限责任公司 |  |  |

未填写

武汉地探科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>YCS200+YCS-60F瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>CUGTEM-8瞬变电磁仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >移动电话'>铱星Iridium 9555 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>DeltaDP-6000矿石分析仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>CUGDCX-1高密度电法仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>SeaSPY 海洋梯度仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>KT-10磁化率仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSM-19T标准质子磁力仪 | 2015年8月26日 |
| 供应 >矿业设备'>GSMP-35UAV航空磁力仪 | 2015年8月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关