提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 数显沥青密度测试仪

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2015年9月24日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 0592-5234772 |
| 电子邮件： | 2833586840@qq.com |
| 销售信息： | 供应 数显沥青密度测试仪 |

数显沥青密度测试仪 沥青密度仪 沥青混合料标准密度计 测试的沥青有天然沥青和人造沥青两类。密度一般在1.15-1.25左右，有光泽。在温度足够低时呈脆性，断面平正，呈介壳纹。 粘结性、抗水性和防腐蚀性良好。可按其软化点、针入度、延度等而规定其标号。软化点低的称软沥青，中等的称中沥青， 高的称硬沥青。用于涂料、塑料、橡胶等工业以及辅筑路面等。 沥青密度测试仪 沥青密度仪 沥青混合料标准密度,以沥青拌和厂取样试验的马歇尔密度或者试验段密度为准，当采用前者方法时，压实度标准比后者高（详见第二章），无论是用哪种方法,均存在对试件（马氏试件或芯样试件）测密度的问题，在进行密度试验时应根据混合料本身的特点，可采用下列方法之一： （1）水中重法：本法仅适用于密实的Ⅰ型沥青混凝土试件，不适用于采用了吸水性大的集料的沥青混合料试件。 （2）表干法：本法适用于表面较粗但较密实的 Ⅰ 型或 Ⅱ 型沥青混凝土试件：但不适用于吸水率大于2%的沥青混合料试件。 （3）蜡封法：本法适用于吸水率大于2%的Ⅰ 型或Ⅱ 型沥青混凝土试件以及沥青碎石混合料试件，不能用水中重法或表干法测密度时，应用蜡封法测定。 （4）体积法：本法适用于空隙率较大的沥青碎石混合料及大空隙透水性开级配沥青混合料试件。 沥青密度测试仪 沥青密度仪技术参数： 1、型号： DX-300E 2、密度解析：0.001 g/cm3 3、最大称重：300g 4、最小称重：0.005g 5、测量范围：0.001—99.999g/cm3 沥青密度测试仪 沥青密度仪的特点： o 密度精度达千分之一 o 适合一切固体密度的测量，并可显示DIN磨耗量、ARI磨耗指数、AKRON阿克隆磨耗量、体积、膨胀率、发泡率、及体积与质量变化率等数据。 o 掀盖操作方式、操作更为简便、更为快速、更为人性化、符合新材料实验室作业规范 o 适合小型产品与高密度产品密度检测 o 针对新材料研究与开发，可显示二种物质混合物主要材质含量百分比 o 可自动判定试样合格与否，并警报提示 o 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能 o 使用水作介质，也可使用其它液体介质 o 具有实际水温设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定 o 具有密度上下限设定功能 o 采用一体成形大容量测量配件，水槽防腐蚀、耐摔耐破 o 配置专用防风防尘罩 o 含RS-232C通信接口，方便连接PC与打印机，可选购打印机打印测量数据

# 厦门群隆仪器有限公司

| 企业地址： | 厦门市湖里区高新技术园安岭路993号1号楼 | 企业邮编： | 361000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5234772 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5238095 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.dx1718.cn/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2816172923@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门群隆仪器有限公司 |  |  |

水分测定仪和密度计厂家

厦门群隆仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>玻璃纤维密度计 | 2015年9月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>地质勘探岩石密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>药用塑料瓶密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>油墨固含量测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电池粉末水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>松装密度测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>粉体振实密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PE颗粒水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>塑料PE材料密度计 | 2015年9月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关