提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 松装密度测定仪

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2015年9月24日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 0592-5234772 |
| 电子邮件： | 2833586840@qq.com |
| 销售信息： | 供应 松装密度测定仪 |

粉末松装密度测定仪 铜粉松装密度、铁粉松堆密度、铝粉堆积密度测定仪 合金粉末 还原粉 电解粉体等等适用于此款松装密度仪 粉末松装密度(apparent density of powders)粉末在规定条件下自由充满标准容器后所测得的堆积密度，即粉末松散填装时单位体积的质量，以g/cm3表示，是粉末的一种工艺性能。松装密度是粉末多种性能的综合体现，对粉末冶金机械零件生产工艺的稳定，以及产品质量的控制都是很重要的，也是模具设计的依据。 目数越大，说明物料粒度越细；目数越小，说明物料粒度越大。 筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸，以 1英寸（25.4mm）宽度的筛网内的筛孔数表示，因而称之为目数。 目数(mesh) 微米(μm) 目数(mesh) 微米(μm) 2 8000 100 150 3 6700 115 125 4 4750 120 120 5 4000 125 115 6 3350 130 113 7 2800 140 109 8 2360 150 106 10 1700 160 96 12 1400 170 90 粉末松装密度的测量方法有3种：漏斗法；斯柯特容量计法；振动漏斗法。 (1)漏斗法。粉末从漏斗孔按一定高度自由落下充满杯子。 本仪器QL-1001是采用漏斗法来测试粉体的松装密度。 影响粉末松装密度的因素很多，如粉末颗粒形状、尺寸、表面粗糙度及粒度分布等。通常这些因素因粉末的制取方法及其工艺条件的不同而有明显差别。一般地说，粉末松装密度随颗粒尺寸的减小、颗粒非球状系数的增大以及表面粗糙度的增加而减小。粉末粒度组成对其松装密度的影响不是单值的，常由颗粒填充空隙和架桥两种作用来决定。若以后者为主，则使粉末松装密度降低；若以前者为主，则使粉末松装密度提高。为获得所需要的粉末松装密度值，除考虑以上的因素外，合理地分级合批也是可行的办法。 粉体松装密度测定仪规格参数： 参照国标GB 1479-84的规定完成金属粉末松装密度的测定（漏斗法）。 本装置适用于用标准漏斗法测定金属粉末的流动性。凡能自由流过孔径为2.5mm标准漏斗的粉末，均可采用本装置 金属粉末松装密度计测定步骤： □测试前用风**将漏斗、量杯吹干凈; □插入堵塞棒，导入足够量的粉末大于100ML □粉末自然流入杯中，当100ML杯满时，用刮板刮去多余粉末 □称量杯内粉末质量为m,精确到0.05g; □计算松装密度p,其公式为p=m/100.取三次测量结果,并算其平均值,且精确到0.01g/cm3. □测试完后用风**将漏斗、量杯吹干凈,再进行下一个样品的测试。 金属粉末松装密度计原理：金属粉末的流动性，以50g金属粉 末流过规定孔径的标准漏斗所需要的时间来表示。 松装密度计仪器结构: 1、漏斗(小孔直径2.5mm 5.0mm)漏斗黄铜材料制成，且具有足够的壁厚和硬度，以防变形和过度磨损。 2、支架、底座和**:支架用以固定漏斗。底座用于安装支架和**，请调整水平、稳固且无振动。调整支架高度并用附带的扳手固定住，将漏斗安装到支架上。**（不锈钢盘）置于底座上，用来收集粉末。 3、天平（用户自备）:最大称量100g；精度0.05g。 4、秒表(用户自备):测量时间能够精确到0.01s。 5、量筒 金属粉末流动度仪仪除孔径为2.5mm标准漏斗外，我们还同时提供孔径为5.0的标准漏斗凡能自由流过孔径为2.5mm、5.0mm标准漏斗的粉末都可以用此仪器来测定金属粉末的松装密度。 粉末流动性和松装密度测量装置用于测定粉末的流动性和松装密度，本仪器配有测定金属粉末流动性 漏斗下径：φ2.5㎜和φ5.0㎜ 角度：60度 容量：25ml

# 厦门群隆仪器有限公司

| 企业地址： | 厦门市湖里区高新技术园安岭路993号1号楼 | 企业邮编： | 361000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5234772 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5238095 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.dx1718.cn/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2816172923@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门群隆仪器有限公司 |  |  |

水分测定仪和密度计厂家

厦门群隆仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>玻璃纤维密度计 | 2015年9月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>地质勘探岩石密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>药用塑料瓶密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>油墨固含量测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电池粉末水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>粉体振实密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PE颗粒水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>塑料PE材料密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>数显沥青密度测试仪 | 2015年9月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关