提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 油墨固含量测试仪

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2015年9月24日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 0592-5234772 |
| 电子邮件： | 2833586840@qq.com |
| 销售信息： | 供应 油墨固含量测试仪 |

快速水分测试仪 油墨固含量测试仪广泛应用于淤泥、泥浆、油漆、胶水、浆料等行业中的实验室与生产过程中样品固含量值的测定。在固含量检测领域，测量准确性和测量速度之间的矛盾一直没有解决；针对这一现状提供一种有烘干法结构的快速测定固含量值的仪器。 油墨水固含量检测仪是在电子天平基础上配置高精度称重传感器和高效率的卤素灯加热装置，达到快速、准确的水份测定。卤素水分测定仪是测定您产品水分含量可靠的解决方案。 此款耐用且实惠的水分测定仪得益于群隆在精密仪器制造方面的丰富经验，以及多年的水分测定专业知识。 光固树脂,又称齐聚物,是含有不饱和官能团的低分子聚合物,多数为丙烯酸酯的低聚物,是墨水的主要成膜物质,含量约占30%-50% 快速油墨固含量测试仪技术参数： 型号 QL-610A QL-720A QL-100A 量程(g) 120-0.005 120-0.001 100 称量可读性(g) 120 120 100 重复性(标准偏差) >2g ±0.01% ±0.001% >10g ±0.05% ±0.005% 操作温度范围(℃) 13~25 校准方式 温度校准、外部砝码校准 温度校准、内部砝码校准 秤盘尺寸(mm) Φ90 外形尺寸(长*宽*高)(mm) 310*205*200 360*195*125 开机预热(分钟) 20-30 波特率 300、600、1200、2400、4800、9600 显示器 LCD液晶显示器 LCD液晶显示器、可选5.0寸彩色智能触摸屏 加热温度范围(℃) 60-200 干燥程序 标准加热、阶梯加热、失重加热模式 湿度显示模式 相对湿度 停机方式 自动停机、手动停机、定时停机 设定时间 0~99分 间隔1分钟 油墨水固含量检测仪特点： ·高性能电磁力传感器，最高可达 0.1 mg的可读性，提供了最佳的测量性能。 ·快速操作、直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程，一键启动干燥方法。 ·始终保持精确的水份结果 ·塑料加工过程中的水份测定 * 选配USB接口 * 选配热敏打印机

# 厦门群隆仪器有限公司

| 企业地址： | 厦门市湖里区高新技术园安岭路993号1号楼 | 企业邮编： | 361000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5234772 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5238095 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.dx1718.cn/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2816172923@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门群隆仪器有限公司 |  |  |

水分测定仪和密度计厂家

厦门群隆仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>玻璃纤维密度计 | 2015年9月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>地质勘探岩石密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>药用塑料瓶密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电池粉末水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>松装密度测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>粉体振实密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PE颗粒水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>塑料PE材料密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>数显沥青密度测试仪 | 2015年9月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关