提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 地质勘探岩石密度测试仪

| 商机面向地区： | 福建 厦门 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 电子/仪表 仪器/仪表 |
| 发布日期： | 2015年9月24日 |
| 商机联系人： | 朱工 |
| 供求电话： | 0592-5234772 |
| 电子邮件： | 2833586840@qq.com |
| 销售信息： | 供应 地质勘探岩石密度测试仪 |

地质勘探岩石密度测试仪 岩石密度测试仪 矿物地质检测仪器 仪器名称：矿石比重测试仪（矿石密度计） 简介：本文在分析常用固体密度测量方法的基础上,提出了一种基于阿基米德浮力定律测量岩矿石密度的测量方法,并完成了密度仪硬件电路设计工作,同时给出了密度仪的技术指标及测量结果的误差分析.密度仪由荷重传感器、放大器、模数转换器、单片机、显示部分及键盘等组成.该密度仪不仅可以用于测量岩矿石固体标本的密度,而且可以用于岩矿石标本的重量、体积、孔隙度和含油或水饱和度等多种参数的检测,同时实现了岩矿石密度值实时显示功能,提高了工作效率,减少了人为误差.本密度仪具有智能化程度高、自动显示密度值、可打印测试结果、测量精度高和操作简单等优点.现已在多家单位应用. 矿石比重测试仪（矿石密度计） 地质勘探岩石密度测试仪技术数据： 岩石测定三个不同类型的密度A：干密度、 B湿密度、C涨比重(体积比重)矿物的力学性质主要需掌握的是矿物的硬度、解理、断口、密度和比重。岩石所谓比重是指涨比重，大致上约为2.50～2.80。石材的比重依成分的性质、比例及组织中空隙含量而异。岩石内含有孔隙而会吸水，其吸水性可用吸水率表示之。 地质勘探岩石密度测试仪 矿石比重测试仪（矿石密度计）功能及规格： 型号 DX–300Z DX–600Z 可测量范围 0.005g~300g 0.005g~600g 平均重量： 0.005g 比重精度： 0.001 g/cm3 测量时间： 约10秒 设定： 温度补偿设定、溶液补偿设定 功能： 程序1： 可直接显示体密度、视密度、湿密度、视孔隙率、吸水率 程序2： 可直接显示粉末真密度 标准接口： RS-232 矿石比重测试仪（矿石密度计） 操作步骤： 1、先将岩石样品上之毛边和粉末清除。置于测量台称重记为W1。 2、将试样放入蒸馏水中煮沸达到水饱和效果，（要使试样沈在水面下，但不要碰到底和旁道），当发现已无气泡时再拿起，将试样放入水中称重记为W2 3、将外观擦拭吹干。称重记为W3。

# 厦门群隆仪器有限公司

| 企业地址： | 厦门市湖里区高新技术园安岭路993号1号楼 | 企业邮编： | 361000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0592-5234772 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0592-5238095 | 公司所在地： | 福建 厦门 |
| 公司网站： | http://www.dx1718.cn/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2816172923@qq.com | 联系人： | 朱工 |
| 企业全称： | 厦门群隆仪器有限公司 |  |  |

水分测定仪和密度计厂家

厦门群隆仪器有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >仪器/仪表'>玻璃纤维密度计 | 2015年9月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >仪器/仪表'>药用塑料瓶密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>油墨固含量测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>电池粉末水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>松装密度测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>粉体振实密度测试仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>PE颗粒水分测定仪 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>塑料PE材料密度计 | 2015年9月24日 |
| 供应 >仪器/仪表'>数显沥青密度测试仪 | 2015年9月24日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关