提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 维护保养 |
| 发布日期： | 2016年8月9日 |
| 商机联系人： | 孙经理 |
| 供求电话： | 0512-69562833 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn |
| 销售信息： | 供应 久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS |

THE BOSS参数 基础参数 外卡范围 - 内撑范围 - 适用轮辋尺寸 10" - 30" 最大轮胎直径 1200mm/47" 最大轮胎宽度 406mm/16" 最大车轮提升重量 80kg 电源 400V - 3ph 电机功率 1.1kW-400V-3ph(液压单元)/0.75kW-400V-3ph(变速箱) 转轴最大扭矩 1200Nm 转速 3 - 14rpm 工作气压 8/10bar(气动)/130bar(1885Psi)(液压) 压胎盘作用力(10bar时) 12265N 最大充气压力限制 3.5bar / 50psi 净重 705kg 安装空间 1950 x 1370 x 1940 THE BOSS概述 全新一代超级全自动轮胎拆装机 如果我们把摇臂式轮胎拆装机，定义为最为接近最初设计原型的第一代轮胎拆装机，那么接下来出现的后倾臂式，就是轮胎拆装机的第二代模型，然而随时新型轮胎及轮辋的发展趋势，更大尺寸、更高性能轮胎的出现，对传统的轮胎拆装工作提出了更高的要 求，这时我们开发了第三代轮胎拆装机，零接触系列，无撬杠拆装系统 QX 自2005年问世以来，至今仍然是汽车维修市场最受欢迎的升级配件，正当整个市场把目光聚集在无撬杠系统的运用上时，久良诺已经开始了新一代轮胎拆装机的研发 ...... The Boss 一台彻底颠覆传统的轮胎拆装机 特性说明 -电液压操作臂移动方式 -拆装头工作位置，自动记忆功能 -通过控制面板预设轮胎尺寸 / 所有操作通过轻触按钮控制面板完成，实现真正意义上的全自动化 -轮辋竖直方向定位，方便操作者从两侧任意角度观察轮辋，没有任何的视角盲区 / 电液压双马达，双速电机 -配备的车轮提升平台和滑架，轻松快捷的协助车轮定位 -可调式法兰盘，适应不同孔距的轮毂 / 电液压轮胎定位 -电液压 滚轴式压胎 -PAX SYSTEM拆装套件

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |  |  |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维护保养'>辅助臂久良诺拆胎机S226 PRO QX | 2016年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动车轮平衡机S820 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>气动轮锁全自动车轮平衡机S850 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>多功能久良诺大车轮动平衡S860 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>高负荷，紧凑型卡车拆胎机S551XLA | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺拆胎机SX228 PRO QX | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS | 2015年12月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关