提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 维护保养 |
| 发布日期： | 2015年12月11日 |
| 商机联系人： | 孙经理 |
| 供求电话： | 0512-69562833 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn |
| 销售信息： | 供应 久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS |

C.EVO PLUS参数 基础参数 外卡范围 - 内撑范围 - 适用轮辋尺寸 12"-34" 最大轮胎直径 1200mm / 47" 最大轮胎宽度 406mm / 16" 最大车轮提升重量 80kg 电源 220V - 1ph 电机功率 0.75kW 转轴最大扭矩 1200Nm 转速 7 - 16rpm 工作气压 10bar(145Psi) 压胎盘作用力(10bar时) 12037N 最大充气压力限制 3.5bar / 50psi 净重 415kg 安装空间 1185 x 1960 x 2120 C.EVO PLUS概述 满足您对轮胎拆装工作，所有的想象！ 10”-34”强大的拆装范围，即使是小型货车轮胎也能应对 零接触10”- 34” 后倾臂无级变速小汽车轮胎拆装机 QX 无撬杠拆装系统 专业轮胎店的选择 配备了QX 无撬杠拆装系统，适用于泄气保用胎、UHP超高性能胎、以及扁平胎。 Robot Control 拆装头自动升降系统 Press Arm 辅助臂系统 气动锁紧装置 车轮的固定是通过一个锥形气锁实现的，旋钮开关控制，无盘设计避免了传统拆装机卡爪装夹方式对装夹范围的限制。 车轮举升架，双气缸，主从联动，通过脚踏板轻松控制，免除了人力搬举轮胎的费力过程 变频电机 无级变速，轻松驾驭 优点 压胎盘： -先进的塑料压胎盘，运动角度经过精准计算，以一种斜插进入的方式，巧妙地避免了碰擦轮辋的意外可能，在最接近子口的位置工作，而又保持合适的安全距离，并且可控的压胎深度，让整个过程以一种循序渐进的方式展开，避免胎缘因突然受力而变形 -结合平衡机的检测功能，在双压胎盘的帮助下可实现，轮胎和轮辋的优化匹配 人体工程学优化工作空间，确保操作员在最佳工作位置，所有控制装置，包括手动开关和控制踏板，都在触手可及的位置 压胎盘定位锁扣功能，避免了操作过程中，误触按钮导致压胎盘移位，而造成的意外损伤，同时，处理相同尺寸的轮辋，不需要进行二次对位，可以连续操作，大大提高了工作效率 公司网站：http://www.giuliano.cn/

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |  |  |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维护保养'>辅助臂久良诺拆胎机S226 PRO QX | 2016年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动车轮平衡机S820 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>气动轮锁全自动车轮平衡机S850 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>多功能久良诺大车轮动平衡S860 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>高负荷，紧凑型卡车拆胎机S551XLA | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺拆胎机SX228 PRO QX | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS | 2016年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关