提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 维护保养 |
| 发布日期： | 2016年8月9日 |
| 商机联系人： | 孙经理 |
| 供求电话： | 0512-69562833 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn |
| 销售信息： | 供应 久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE |

ROSSAGE参数 基础参数 外卡范围 - 内撑范围 - 适用轮辋尺寸 12"-34" 最大轮胎直径 1200mm/47" 最大轮胎宽度 406mm/16" 最大车轮提升重量 80kg 电源 400V - 3ph 电机功率 0.75kW 转轴最大扭矩 1200Nm 转速 7-16rpm 工作气压 10bar(145Psi) 压胎盘作用力(10bar时) 12037N 最大充气压力限制 3.5bar/50psi 净重 375kg 安装空间 1185x1960x2120 CROSSAGE概述 如何做得更好？久良诺以数十年如一日的态度，用心制造每一台轮胎拆装机，对细节近乎苛刻的要求，成就了今天在业内的专业地位。 更轻松，更快速，更安全……Crossage 就是这样一款设备，集合了久良诺集团数十年的制造经验，强大研发团队的智慧，以及对于用户需求的了解。 SMART LOCK 聪明锁 聪明锁 是全世界最快速最可靠的机械式锁紧方式。久良诺独家专利的设计，您只需要将聪明锁放入中心孔，翻转手柄90°，就已经将轮胎安全、可靠地锁紧在轮胎拆装机上了，无需任何复杂的诀窍，完成整个操作只需要两秒钟！ - 先进的塑料压胎盘，运动角度经过精准计算，以一种斜插进入的方式，巧妙地避免了碰擦轮辋的意外可能，在最接近子口的位置工作，而又保持合适的安全距离，并且可控的压胎深度，让整个过程以一种循序渐进的方式展开，避免胎缘因突然受力而变形 - 压胎盘定位锁扣功能，避免了操作过程中，误触按钮导致压胎盘移位，而造成的意外损伤，同时，处理相同尺寸的轮辋，不需要进行二次对位，可以连续操作，大大提高了工作效率 - 人体工程学优化工作空间，确保操作员在最佳工作位置，所有控制装置，包括手动开关和控制踏板，都在触手可及的位置 特性说明 -Robot Control 拆装头自动升降系统 -QX 无撬杠拆装系统（久良诺专利） -Press Arm 辅助臂系统 -SMART LOCK 聪明锁（久良诺专利） -车轮举升架，通过脚踏板轻松控制，免除了人力搬举轮胎的费力过程 -通过控制踏板实现正反转 ， 两档加速功能

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |  |  |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维护保养'>辅助臂久良诺拆胎机S226 PRO QX | 2016年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动车轮平衡机S820 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>气动轮锁全自动车轮平衡机S850 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>多功能久良诺大车轮动平衡S860 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>高负荷，紧凑型卡车拆胎机S551XLA | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺拆胎机SX228 PRO QX | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS | 2015年12月11日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS | 2016年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关