提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 维护保养 |
| 发布日期： | 2016年8月9日 |
| 商机联系人： | 孙经理 |
| 供求电话： | 0512-69562833 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn |
| 销售信息： | 供应 紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557 |

S557参数 基础参数 适用轮辋尺寸 13"-27" 最大轮胎直径 1600mm 最大轮胎宽度 780mm 最大轮胎重量 1500kg 液压单元电机 1.1kW-230/400V-3ph 变速箱电机 1.3-1.8kW-400V-3ph 工作气压 0÷13MPa 压胎铲作用力(10bar时) 18300N 工作臂水平方向移动定位 远程控制 拆装头垂直方向移动定位 手动 净重 560kg 安装空间 1750x1740x1270 S557概述 紧凑型设计 最为突出的优点 通用型轮胎拆装机，适合任何轮辋直径在13”- 27”（最大直径1600 mm./63”, 最大宽度 780mm./30,5”). 范围之内的，卡车及重型车辆的轮胎拆装工作 ● 双速液压单元 ● 5位 装夹方式 ● 移动电缆控制台 ● 可移动式控制台, 更安全，方便操作 ● 可移动式拆装头 ● 卡盘电机 1,3-1,8 KW, 3ph, 230/400V, 50Hz ● 液压单元电机 1,1 KW 3ph, 230/400V, 50Hz

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |  |  |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维护保养'>辅助臂久良诺拆胎机S226 PRO QX | 2016年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动车轮平衡机S820 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>气动轮锁全自动车轮平衡机S850 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>多功能久良诺大车轮动平衡S860 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>高负荷，紧凑型卡车拆胎机S551XLA | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺拆胎机SX228 PRO QX | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS | 2015年12月11日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS | 2016年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关