提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 气动轮锁全自动车轮平衡机S850

| 商机面向地区： | 江苏 苏州 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 交通工具 维护保养 |
| 发布日期： | 2016年8月9日 |
| 商机联系人： | 孙经理 |
| 供求电话： | 0512-69562833 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn |
| 销售信息： | 供应 气动轮锁全自动车轮平衡机S850 |

S850参数 基础参数 最大车轮重量 75kg 最大车轮直径 1100mm 轮辋直径 10"-30" / 255-765mm 轮辋宽度 1.5"-20" / 40-510mm 电源 230V 1ph （50/60）Hz 测量时间 4,7s 平衡速度 ＜100rpm 平衡精度 ÷0.5g 工作气压 8-10bar（115-145psi） 净重 135kg S850概述 ● 19”高清 TFT 液晶 触摸屏显示器 ● 自动测量车轮直径和距离 ● 自动测量车轮宽度 通过 SONAR(LA) ● 气动轮锁 ● 自动启动和停止功能 ● 脚踏制动 ● 静态/动态平衡 ● 多种组合铝合金轮辋测量模式 ● NWN 系统 无轮自校准系统 ● 独特的 ALU-S 程序 ● FES 功能 平衡块拆分功能 ● OPTIMATCH 功能 优化匹配 ● 自诊断功能 ● 自校准功能 ● 平衡块自动定位 ● OPF 功能平衡块反向黏贴功能 ● OW 功能 优化平衡块 ● TS 功能 轮胎设置功能 ● 平衡块使用情况统计 ● 优化静态不平衡 ● 平衡块黏贴模式 ● 配备锥套及快速锁紧手柄 ● 防护罩 ● 大容量储物箱 ● 自动测量径向跳动 通过 SONAR(LRM) （可选配）

# 苏州久良诺汽车设备有限公司

| 企业地址： | 苏州工业园区金胜路8号 | 企业邮编： | 215126 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0512-69562833 | 所属行业： | 制造/加工 |
| 公司传真： | 0512-69367919 | 公司所在地： | 江苏 苏州 |
| 公司网站： | http://www.giuliano.cn/ | 企业类型： | 外商独资 |
| 电子邮件： | sales02@giuliano.cn | 联系人： | 沈经理 |
| 企业全称： | 苏州久良诺汽车设备有限公司 |  |  |

久良诺（GIULIANO）是世界领先的汽车维修设备制造商，生产研发各类汽车和卡车的轮胎拆装机（扒胎机或拆胎机）、轮胎平衡机、四轮定位仪以及车身修理和检测设备等，使用久良诺产品将助你轻松愉悦的完成轮胎拆装工作。

苏州久良诺汽车设备有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >维护保养'>辅助臂久良诺拆胎机S226 PRO QX | 2016年8月9日 |
| --- | --- |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动车轮平衡机S820 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>多功能久良诺大车轮动平衡S860 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>紧凑型久良诺大车轮胎拆装机S557 | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>高负荷，紧凑型卡车拆胎机S551XLA | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺拆胎机SX228 PRO QX | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺锁明锁自动拆胎机 CROSSAGE | 2016年8月9日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺超强有力轮胎拆胎机EVO PLUS | 2015年12月11日 |
| 供应 >维护保养'>久良诺全自动轮胎拆装机THE BOSS | 2016年8月9日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关