提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 全自动打井机速度快 小型电动钻井机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2017年7月4日 |
| 商机联系人： | 刘文旭 |
| 供求电话： | 17853793006 |
| 电子邮件： | 3368518958@qq.com |
| 销售信息： | 供应 全自动打井机速度快 小型电动钻井机 |

传递工匠精神，缔造巨匠品质！山东巨匠机械有限公司常年致力于水井钻机的研发、生产和销售，欢迎新老客户前来恰谈业务。 产品关键字： 小型民用全自动电动打井机，小型全自动打井机，220V小型全自动打井机，可拆装式小型全自动打井机，家庭用小型全自动打井机，小型室内全自动打井机。 小型民用全自动电动打井机简介： 该款小型民用全自动电动打井机，是在长期的打井实践基础上，根据不同类别的打井技术设备进行研发、更新、制造出的一款更贴近实用的新型民用打井机械。该机械安装方便，简便省力易操作，二人配合即可作业，投资少,见效快、收益高。一个月即可收回成本，两个月就能见到效益。为打井致富农民拓展了门路。 一般的砂浆石，风化石，小的鹅卵石都能打，换金刚石钻头可以打花岗岩石。钻井速度，一般地质每小时50米左右。开囗8公分打过180米，10公分打过160米，22公分打过85米。30公分的钻头打过37米。 小型民用全自动电动打井机特点： 1、该小型民用全自动电动打井机占地小（1平方米），质量轻一个人搬得动，高度2至3.5米，屋内屋外均可安装作业。可拆解，拆解后总长不到2米，最重部件不超40公斤，小型三轮车装上，便可游走乡里。 2、更换钻杆钻头，即可打出1寸、1.5寸、4寸不同大小口径的塑料管、PVC管深水井。平原地区平均每小时进度30米。最深打180米，井管全封闭，浅水层无渗漏，饮用安全卫生有保证。 3、探矿机钻头破石能力强，钻头耐用不磨损。钻杆度锌防腐，不生锈。 4、独自研发攻破上井杆容易卸井杆难的难题。做到起吊、上卸钻杆、全部机械化，省力，安装方便，简便易操作。民用220伏电压，变60伏安全直流供电、安全有保证。 5、起吊装置采用电动、手动两用设置，即使突然停电。您也能应对自如。 小型民用全自动电动打井机参数： 钻井最大深度 （目前已经验证的） 开孔100mm，钻深160m； 开孔220mm，钻深80m； 开孔300mm，钻深30m。 水泵压力适应钻井深度 120m 输入电压 220V 钻井最大开孔直径 250~300mm 配置总功率 4.55KW 驱动电机功率 1.25KW 提升电机功率 1.1KW 最大提升重量 750KG 潜水泵电机功率 2.2KW（扬程46m，流量12m3/h） 驱动钻杆旋转速度 150r/min（空载） 工作台占地面积 1㎡ 井架最大高度 3.5m 分解后单件最大重量 小于40KG 分解后单件最大长度 2m 发货箱体积1 1100*450*450mm 发货箱体积2 670*670*450mm 整机重量（不含钻杆） 200KG 钻杆规格 直径42mm：2米/根，5.5公斤/根 操作人员数 2人 山东巨匠机械有限公司专业生产人力打井机、电动打井机、汽油打井机、液压水井钻机、气动打井机，欢迎来电洽谈业务！

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17853793006 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3368518958@qq.com | 联系人： | 刘文旭 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械有限公司始建于2001年，其前身为济宁巨匠工矿机械有限公司，现坐落于济宁高新技术产业开发区。公司长期本着“传递工匠精神，缔造巨匠品质”的企业精神，现已使公司发展为行业知名企业，公司已成为一家集科研开发、生产加工、市场销售为一体的高新技术企业。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>百米履带水井钻机 全液压式工程取样机 | 2018年6月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>源头直供HZ-180YG打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>XYD-130橡胶履带打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>XYX-130岩心钻机地质勘探钻井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>HZ-130YY液压打井机钻井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>专业生产HZ-130Y岩心钻机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>农村田间汽油动力打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>生产1500瓦单缸压井机 内吸泥浆泵 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>生产农村1200w吃水井钻机 | 2017年7月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关