提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 专业生产HZ-130Y岩心钻机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2017年7月4日 |
| 商机联系人： | 刘文旭 |
| 供求电话： | 17853793006 |
| 电子邮件： | 3368518958@qq.com |
| 销售信息： | 供应 专业生产HZ-130Y岩心钻机 |

传递工匠精神，缔造巨匠品质！山东巨匠机械有限公司常年致力于水井钻机的研发、生产和销售，欢迎新老客户前来恰谈业务。 产品关键字： HZ-130Y；液压水井钻机，液压打井机，液压钻井机。 HZ-130Y液压水井钻机适应范围： 地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井及地温中央空调等。 HZ-130Y液压水井钻机特点： 1、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击； 2、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件； 3、本机采用国家专利技术的锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点； 4、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大。 HZ-130Y液压水井钻机技术参数： 整机参数 钻孔深度 130m 最大开孔直径 220mm 终孔直径 75mm 钻杆直径 50mm 钻孔倾角 90°～75° 钻机重量 560kg 立轴 立轴转速 142 285 570r/min 立轴行程 450mm 卷扬机 单绳最大起重量 1600kg 单绳提升速度 0.41 0.82 1.64m/s 卷筒直径 140mm 钢丝绳直径 13mm 钢丝绳容量27m 泥浆泵 类型 卧式单缸双作用 排量 配柴油机/电机 95/77L/min 最大压力 1.2Mpa 工作压力0.7Mpa 进水管直径 30mm 出水管直径 20mm 三角带 B1575mm 山东巨匠机械有限公司专业生产液压回转式水井钻机/地质勘探钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、HZ-180YG、HZ-180YY、HZ-200Y、HZ-200YY、HZ-200YG、HZ-200GT。

# 山东巨匠机械制造有限公司

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 17853793006 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： | 0537-3860909 | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： | http://www.sdjujiang.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 3368518958@qq.com | 联系人： | 刘文旭 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械制造有限公司 |  |  |

山东巨匠机械有限公司始建于2001年，其前身为济宁巨匠工矿机械有限公司，现坐落于济宁高新技术产业开发区。公司长期本着“传递工匠精神，缔造巨匠品质”的企业精神，现已使公司发展为行业知名企业，公司已成为一家集科研开发、生产加工、市场销售为一体的高新技术企业。

山东巨匠机械制造有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>百米履带水井钻机 全液压式工程取样机 | 2018年6月22日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>源头直供HZ-180YG打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>XYD-130橡胶履带打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>XYX-130岩心钻机地质勘探钻井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>HZ-130YY液压打井机钻井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>农村田间汽油动力打井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>全自动打井机速度快 小型电动钻井机 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>生产1500瓦单缸压井机 内吸泥浆泵 | 2017年7月4日 |
| 供应 >矿业设备'>生产农村1200w吃水井钻机 | 2017年7月4日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关