提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 陶氏反渗透RO膜

| 商机面向地区： | 广东 深圳市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 通用零部件 |
| 发布日期： | 2017年12月6日 |
| 商机联系人： | 何经理 |
| 供求电话： | 13302435095 |
| 电子邮件： | 13302435095@163.com |
| 销售信息： | 供应 陶氏反渗透RO膜 |

进口美国陶氏膜BW30-400IG重要信息 在膜系统准备投入运行时，为了防止给水流过大或水力冲击而破坏膜元件，正确启动反渗透系统十分重要。遵循正确的启动程序可保证系统的运行参数符合设计规范，进而使系统出水水质和导电度达到要求。在RO系统开始启动之前，应该完成系统预处理调试、元件填装、仪表校准及其他系统检测等工作。请参考应用技术文献“6-2节系统操作管理”以获取更多信息。 进口美国陶氏膜BW30-400IG操作指南 为了避免膜元件的损坏，在启动、停机、清洗或其他过程中，应避免压力或流量发生急剧的变化。在启动过程中，我们建议按照下述方法从停止状态逐渐过渡到运行状态： 进口美国陶氏膜BW30-400IG膜元件进水应逐渐升压，升压到正常运行状态的时间应不少于30-60秒。 进口美国陶氏膜BW30-400IG膜元件进水流速也应逐渐增加，流速增加到规定值的时间应不少于15-20秒。 进口美国陶氏膜BW30-400IG系统启动后第1小时内的产品水应该放掉不要。 进口美国陶氏膜BW30-400IG通用信息 进口美国陶氏膜BW30-400IG元件一旦浸湿，即应始终保持湿润。 进口美国陶氏膜BW30-400IG如果不严格遵守技术公告中的设计导则和运行极限值，有限质量保证将失效。 进口美国陶氏膜BW30-400IG在系统停机、运输、贮存期间，为了防止微生物滋长，我们建议将膜元件浸没于保存液中。标准的保存液含1.5%(重量)的亚硫酸氢钠(食品级)。 进口美国陶氏膜BW30-400IG元件至少需使用6小时后方可用甲醛消毒杀菌。如果在6小时内使用甲醛，可能导致通量损失。 进口美国陶氏膜BW30-400IG该膜对氯(次氯酸盐)的短期攻击有一定抵抗力，但连续接触会破坏膜，故而应避免。 进口美国陶氏膜BW30-400IG客户应全面负责不兼容的化学药品和润滑剂对元件产生的影响。使用不兼容的药品将使有限质量保证失效。 进口美国陶氏膜BW30-400IG注意事项：始终避免产品水侧产生背压。 产品 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度（mil） 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%) 8寸普通苦咸水膜 BW30-365 365(34) 34 9,500(36) 99.5 BW30-400 400(37) 28 10,500(40) 99.5 BW30-400/34i 400(37) 34 10,500(40) 99.5 BW30-440i 440(41) 28 11.500(43) 99.5 8寸抗污染苦咸水膜 BW30-365-FR 365(34) 34 9,500(36) 99.5 BW30-400-FR 400(37) 28 10,500(40) 99.5 BW30-400/34i-FR 400(37) 34 10,500(40) 99.5 8寸低压苦咸水膜 BW30LE-400 400(37) 28 11.500(44) 99.3 BW30LE-440i 440(41) 28 12,650(48) 99.3 BW30-LE440 440(41) 28 11,500(44) 99,0 BW30XLE-440 440(41) 28 12700(48) 99.0 4寸普通苦咸水膜 有效面积ft2(m2) 运行压力 产水量pd(m3/d) 稳定脱盐率(%) BW30HRLE-4040 78(7.2) 10公斤 3,000(11.4) 99.3 BW30-4040 78(7.2) 15公斤 2,400(9.1) 99.5 8寸海水淡化膜 SW30HRLE-400 400(37) 1200psi（83bai） 7500(28) 99.75 SW30HRLE-400I 400(37) 1200psi（83bai） 7500(28) 99.75 SW30XLE-400I 400(37) 1200psi（83bai） 9000(34) 99.70 SW30HR-380 380(35) 800psi（55bai） 6000(23) 99.70 4寸海水淡化膜 SW30-4040 85(7.9) 800psi（55bai） 1950(7.4) 99.4 SW30HRLE-4040 80(7.4) 1600(6.1) 99.75 陶氏热消毒型膜 HSRO-4040-FF 90(8.4) 150psi（10.3bai） 1900(7.2) 99.5 HSRO-390-FF 390(36) 150psi（10.3bai） 9000(34) 99.5 RO-4040-FF 85(7.9) 2400(9.1) 99.5 HSRO-390-FF

# 深圳市深泉环保科技有限公司

| 企业地址： | 深圳市光明粤宝工业园 | 企业邮编： | 518000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0170-52661292 | 所属行业： | 能源/环保 |
| 公司传真： | 13302435095 | 公司所在地： | 广东 深圳市 |
| 公司网站： | http://www.sqhbgs.com | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 13302435095@163.com | 联系人： | 何经理 |
| 企业全称： | 深圳市深泉环保科技有限公司 |  |  |

深圳市深泉环保科技有限公司主要纯净水设备 纯水超纯水设备 离子交换设备 软化水处理设备 RO反渗透设备 EDI水处理设备 冶金水处理设备 电子电镀水处理 RO反渗透 化工水处理设备 食品水处理设备 电镀水处理设备

深圳市深泉环保科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>软化水设备、全自动软水器、离子交换器 | 2017年12月6日 |
| --- | --- |
| 供应 >水处理'>玻璃钢桶、玻璃钢罐、树脂罐 | 2017年12月6日 |
| 供应 >水处理'>反渗透水处理设备 二级反渗透系统 | 2017年12月6日 |
| 供应 >水处理'>工厂饮用纯净水设备 反渗透纯净水设备 | 2017年12月6日 |
| 供应 >水处理'>陶氏反渗透膜、纯水设备RO膜 | 2017年12月6日 |
| 供应 >其它'>线绕滤芯 | 2017年10月11日 |
| 供应 >通用零部件'>10寸20寸30寸40寸电镀线绕棉芯 | 2017年10月11日 |
| 供应 >工业设备'>有机玻璃混床设备 | 2017年12月6日 |
| 供应 >压缩/分离设备'>不锈钢膜壳 4021不锈钢膜壳 | 2017年12月6日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关