提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YF-IW80DL双缸直线冲孔机

| 商机面向地区： | 浙江 金华市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 液压机 |
| 发布日期： | 2018年8月8日 |
| 销售信息： | 供应 YF-IW80DL双缸直线冲孔机 |

好的性能不但是可以很好的进行自动的定位，系统很高性质，能很好的提高了精度和速度，能很不错的进行使用着的。 详细说明： TFT人机介面显示、触控萤幕设定、Numerical Control控制系统，伺服马达定位尺寸精準，附模组储存记忆功能。 结构:机架採强力复合式组合，零元件厚实坚固耐用。操作功能：具寸勤/自勤功能。可各别单线生產作动或同时作动． 工程动作类别: 一、单冲孔二、不等距孔。三、等距孔。 油压系统 1.工作压力无段调整，油压迴路採用零负载设计，搭配低极数频率设计之油泵马达，有效降低噪音声响，进而增加马达效能及寿命． 2.油缸下降作动时，採用快速转慢速之油压差动式迴路设计．高速下降、低违加工、高速回升之特性，增进冲孔时工件成型之稳定性，除增进作动速度 更能有效降低马力负载以利电力节省。 3.电控系统配载人机介面，油缸冲程150mm(冲程可设定位)喉深600mm距离调整採用位置尺设计，开距、慢速位置．下限位置，使其操作準确及简易明瞭。 4.採用日系伺服马达作动，收送料速度可设定调整快、精确度高可增加產量． 5.夹料油缸挟持力足，由伺服马达推式送料，工作定位不脱落，稳定性高。 适用范围:方管、长方管、圆管冲孔。 伺服送料定位料架长: 7000mm 机身: 长度:8200mm 宽度:1500mm 高度:2000mm 总重:6.8T 卧螺离心机生产厂家一直就是以卓越的品质、合理的价格给广大客户的需求，冲孔机、护栏冲孔机等产品批发更实惠，欢迎广大客户前来咨询洽谈、合作。

# 兰溪永丰机械有限公司

| 企业地址： | 浙江省兰溪市黄店工业园 | 企业邮编： | 321114 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15858979019 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0579-88770700 | 公司所在地： | 浙江 金华市 |
| 公司网站： | http://www.qxjx.net/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1748608827@qq.com | 联系人： | 叶经理 |
| 企业全称： | 兰溪永丰机械有限公司 |  |  |

兰溪永丰机械（台湾）有限公司创始于2007年，为原来建设部浙江定点生产钢筋预应力机械生厂商之一，兰溪市企星工程机械制造有限公司与台湾永丰机械有限公司合资成立。公司地处浙江中部，交通十分便利，东临义乌国际商贸城，南临中国永康五金城，330国道 、杭金衢高速公路、 浙赣线铁路贯穿境内。 经过多年的精益求精、专业化生产研发，公司产品不断更新、不断进步。

兰溪永丰机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>卧式沉降卧螺卸料离心机（污泥脱水机） | 2018年8月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>YF-FL20法兰金属成型机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >金属加工设备'>YF-FL25 法兰金属成型机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW20L护栏围栏货架等液压冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW40L 单缸高速冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-CF2000NC 圆形油压冲孔机 | 2016年6月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW25L 单缸高速冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW25 单缸四柱冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW50DL双缸冲孔机 | 2018年8月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关