提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# YF-IW20L护栏围栏货架等液压冲孔机

| 商机面向地区： | 浙江 金华市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 工业用品 液压机 |
| 发布日期： | 2018年8月8日 |
| 销售信息： | 供应 YF-IW20L护栏围栏货架等液压冲孔机 |

护栏围栏货架等液压冲孔机厂家这是能很好的进行加工的，各种材料都是很适合的，不会有毛刺或者是不平整的情况，可以很好的节省了人力。 工艺流程：进料——加紧定位——启动/自动——冲孔成型——出料 功能特点： 1、人性化操作界面，仅需输入产品的孔位坐标参数即可进行产品加工，无需专业人员编程。 2、控制系统：触摸屏操作界面+FATEK数字控制系统+台湾台达伺服系统。 3、加工范围广：通过更换模具可加工￠6-45mm的孔（可根据客户需要定制）。 4、本机能在复杂形状的管件上加工全孔或半孔。 5、本机最多可连续加工无限个孔，并可储存100个产品的加工参数。 6、产品检索方面，可按序号检索、编号检索、亦可逐行检索。 7、机床调整方便，换模迅速，可大大节省调机时间。 8、自动化加工产品一致性好、产品质量更稳定。 护栏围栏货架等液压冲孔机,围栏数控冲孔机自动冲孔机,最长可以定制12米（最长定制12米，常规生产3.5米和6米）等标准长度的圆管，按照产品要求，可以通过设定参数完成管材的特殊加工，如螺旋式旋转冲孔、360°旋转冲孔、左右摇摆冲孔、多孔型一次成型、连续冲孔、多面冲孔、等距/不等距、全冲贯穿/半冲等的一次性加工，减少人工上下料的时间；加工累计误差小于20丝（按照需要可以再降低误差），提高产品的精度，特别适合对精度有严格限制的企业；一台双线冲孔机的效率是普通60T 冲床5倍，打个比方，按照一个工人操作一台双线冲孔机器的效率，至少可以减少4个工人，极大的降低人工及管理成本，模具拆换比较方便。

# 兰溪永丰机械有限公司

| 企业地址： | 浙江省兰溪市黄店工业园 | 企业邮编： | 321114 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 15858979019 | 所属行业： | 机械设备 |
| 公司传真： | 0579-88770700 | 公司所在地： | 浙江 金华市 |
| 公司网站： | http://www.qxjx.net/ | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1748608827@qq.com | 联系人： | 叶经理 |
| 企业全称： | 兰溪永丰机械有限公司 |  |  |

兰溪永丰机械（台湾）有限公司创始于2007年，为原来建设部浙江定点生产钢筋预应力机械生厂商之一，兰溪市企星工程机械制造有限公司与台湾永丰机械有限公司合资成立。公司地处浙江中部，交通十分便利，东临义乌国际商贸城，南临中国永康五金城，330国道 、杭金衢高速公路、 浙赣线铁路贯穿境内。 经过多年的精益求精、专业化生产研发，公司产品不断更新、不断进步。

兰溪永丰机械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >水处理'>卧式沉降卧螺卸料离心机（污泥脱水机） | 2018年8月8日 |
| --- | --- |
| 供应 >金属加工设备'>YF-FL20法兰金属成型机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >金属加工设备'>YF-FL25 法兰金属成型机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW40L 单缸高速冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-CF2000NC 圆形油压冲孔机 | 2016年6月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW25L 单缸高速冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW25 单缸四柱冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW80DL双缸直线冲孔机 | 2018年8月8日 |
| 供应 >液压机'>YF-IW50DL双缸冲孔机 | 2018年8月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关