提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 小型全自动打井机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2017年7月11日 |
| 商机联系人： | 武鸿宇 |
| 供求电话： | 15092661320 |
| 电子邮件： | 2790362939@qq.com |
| 销售信息： | 供应 小型全自动打井机 |

小型全自动打井机 两项电设置220V小型全自动钻井机 传递工匠精神，缔造巨匠品质！山东巨匠机械有限公司水井钻机专业化的生产和优质的售后服务让您购买无忧、售后无忧。拥有巨匠小型民用全自动电动打井机等于拥有赚钱的机器，心动不如行动，拿起您手中的电话请致电①⑤零 ⑨②⑥⑥ ①③②零。 产品关键字： 小型民用全自动电动打井机，小型全自动打井机，220V小型全自动打井机，可拆装式小型全自动打井机，家庭用小型全自动打井机，小型室内全自动打井机。 小型民用全自动电动打井机简介： 该款小型民用全自动电动打井机，是在长期的打井实践基础上，根据不同类别的打井技术设备进行研发、更新、制造出的一款更贴近实用的新型民用打井机械。该机械安装方便，简便省力易操作，二人配合即可作业，投资少,见效快、收益高。一个月即可收回成本，两个月就能见到效益。为打井致富农民拓展了门路。 一般的砂浆石，风化石，小的鹅卵石都能打，换金刚石钻头可以打花岗岩石。钻井速度，一般地质每小时50米左右。开囗8公分打过180米，10公分打过160米，22公分打过85米。30公分的钻头打过37米。 小型民用全自动电动打井机特点： 1、该小型民用全自动电动打井机占地小（1平方米），质量轻一个人搬得动，高度2至3.5米，屋内屋外均可安装作业。可拆解，拆解后总长不到2米，最重部件不超40公斤，小型三轮车装上，便可游走乡里。 2、更换钻杆钻头，即可打出1寸、1.5寸、4寸不同大小口径的塑料管、PVC管深水井。平原地区平均每小时进度30米。最深打180米，井管全封闭，浅水层无渗漏，饮用安全卫生有保证。 3、探矿机钻头破石能力强，钻头耐用不磨损。钻杆度锌防腐，不生锈。 4、独自研发攻破上井杆容易卸井杆难的难题。做到起吊、上卸钻杆、全部机械化，省力，安装方便，简便易操作。民用220伏电压，变60伏安全直流供电、安全有保证。 5、起吊装置采用电动、手动两用设置，即使突然停电。您也能应对自如。 小型民用全自动电动打井机参数： 钻井最大深度 （目前已经验证的） 开孔100mm，钻深160m； 开孔220mm，钻深80m； 开孔300mm，钻深30m。 水泵压力适应钻井深度 120m 输入电压 220V 钻井最大开孔直径 250~300mm 配置总功率 4.55KW 驱动电机功率 1.25KW 提升电机功率 1.1KW 最大提升重量 750KG 潜水泵电机功率 2.2KW（扬程46m，流量12m3/h） 驱动钻杆旋转速度 150r/min（空载） 工作台占地面积 1㎡ 井架最大高度 3.5m 分解后单件最大重量 小于40KG 分解后单件最大长度 2m 发货箱体积1 1100*450*450mm 发货箱体积2 670*670*450mm 整机重量（不含钻杆） 200KG 钻杆规格 直径42mm：2米/根，5.5公斤/根 操作人员数 2人 山东巨匠机械有限公司专业生产人力打井机、电动打井机、汽油打井机、液压水井钻机、气动打井机，欢迎来电洽谈业务！ 业务经理：朱寒

# 山东巨匠机械有限公司销售五组

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0537-3860909 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2790362939@qq.com | 联系人： | 武鸿宇 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械有限公司销售五组 |  |  |

未填写

山东巨匠机械有限公司销售五组 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>HZ-130Y打井机 | 2017年7月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>便携式小型民用电动打井机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>供应 小型手持式人力打井机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>10KG轻型圆锥动力触探机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠直销便携式取土钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠QZ-2B型汽油机取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠QZ-2A型三相电取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>QZ-1型两相电取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>BXZ型单人背包便携式取样钻机 | 2017年7月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关