提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# HZ-130Y打井机

| 商机面向地区： | 山东 济宁市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 冶金矿产 矿业设备 |
| 发布日期： | 2017年7月11日 |
| 商机联系人： | 武鸿宇 |
| 供求电话： | 15092661320 |
| 电子邮件： | 2790362939@qq.com |
| 销售信息： | 供应 HZ-130Y打井机 |

HZ-130Y打井机 130米液压钻井机行业遥遥领先 传递工匠精神，缔造巨匠品质！山东巨匠机械有限公司水井钻机专业化的生产和优质的售后服务让您购买无忧、售后无忧。拥有巨匠HZ-130Y液压水井钻机等于拥有赚钱的机器，心动不如行动，拿起您手中的电话请致电①⑤零 ⑨②⑥⑥ ①③②零。 产品关键字： HZ-130Y；液压水井钻机，液压打井机，液压钻井机。 HZ-130Y液压水井钻机适应范围： 地质普查勘探、道路及高层建筑物基础勘探、各种混凝土结构检查孔、江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆、民用水井及地温中央空调等。 HZ-130Y液压水井钻机特点： 1、卷扬机加装保持架，形成双面支撑星轮的结构，可承受强烈冲击； 2、立轴箱四组轴承定位，保证回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件； 3、本机采用国家专利技术的锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点； 4、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大。 HZ-130Y液压水井钻机技术参数： 整机参数 钻孔深度 130m 最大开孔直径 220mm 终孔直径 75mm 钻杆直径 50mm 钻孔倾角 90°～75° 钻机重量 560kg 立轴 立轴转速 142 285 570r/min 立轴行程 450mm 卷扬机 单绳最大起重量 1600kg 单绳提升速度 0.41 0.82 1.64m/s 卷筒直径 140mm 钢丝绳直径 13mm 钢丝绳容量27m 泥浆泵 类型 卧式单缸双作用 排量 配柴油机/电机 95/77L/min 最大压力 1.2Mpa 工作压力0.7Mpa 进水管直径 30mm 出水管直径 20mm 三角带 B1575mm 山东巨匠机械有限公司专业生产液压回转式水井钻机/地质勘探钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、HZ-180YG、HZ-180YY、HZ-200Y、HZ-200YY、HZ-200YG、HZ-200GT。 业务经理：朱寒

# 山东巨匠机械有限公司销售五组

| 企业地址： | 山东省济宁高新技术产业开发区 | 企业邮编： | 272000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 0537-3860909 | 所属行业： | 地质/采掘 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 山东 济宁市 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2790362939@qq.com | 联系人： | 武鸿宇 |
| 企业全称： | 山东巨匠机械有限公司销售五组 |  |  |

未填写

山东巨匠机械有限公司销售五组 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >矿业设备'>小型全自动打井机 | 2017年7月11日 |
| --- | --- |
| 供应 >矿业设备'>便携式小型民用电动打井机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>供应 小型手持式人力打井机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>10KG轻型圆锥动力触探机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠直销便携式取土钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠QZ-2B型汽油机取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>厂家特惠QZ-2A型三相电取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>QZ-1型两相电取样钻机 | 2017年7月11日 |
| 供应 >矿业设备'>BXZ型单人背包便携式取样钻机 | 2017年7月11日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关