提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 3G-SDI超高清视频光端机

| 商机面向地区： | 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 监视/监控设备 |
| 发布日期： | 2016年8月15日 |
| 商机联系人： | 李国强 |
| 供求电话： | 18511751292 |
| 销售信息： | 供应 3G-SDI超高清视频光端机 |

该3G-SDI光端机设计和生产是适用于电视行业的高可靠、高性能的串行数字光传输设备，信号格式从19.4Mbps到2.97Gbps, 系统支持符合SMPTE424M，SMPTE292M，SMPTE259M，SMPTE297M，SMPTE305M，SMPTE310M标准,以及DVB-ASI（EN50083-9）等数字电视格式的信号,满足工业级和广电产品相关标准要求. 2、性能特点 在单纤上传1路单/双向3G-SDI信号 工作范围从19.4Mb/s 到 2.97Gb/s 用于SMPTE 424M (2.97Gb/s)的时钟恢复 自动适应SDI 143M，177M，270M，360M，540M，1483.5M，1485M，2970Mbps速率 支持SMPTE 424M (2.97Gb/s),SMPTE 344M (540Mb/s)、M2S 和 DVB-ASI(270Mb/s)标准 输出光波长范围为1310nm、1550nm和高达16种CWDM波长(ITU-T G.694.2 兼容) 100m自动电缆均衡，适用所有在 2.97Gb/s以下的速率（Belden 1694A） LED状态指示灯对关键的参数进行监视 可选的网管系统 支持热插拔 可提供独立式、1U机架式和4U机架式安装 3、规格参数 串行电视 BNC 输入 电视信号标准：SMPTE424M, 292M, 259M, 297M, 305M, 310M, M2S, DVB-ASI, DVB-SSI 和其它的 Telecom/Datacom 速率（19.4Mb/s - 2.97Gb/s） 输入数目：1 路 反射损耗：>15DB 均衡：0-100m @ 2.97Gb/s 连接器：75Ω BNC 光输出 输出数量:1 线缆传输类型:单模单纤（多模可选） 工作波长:1310nm /1550nm 反射损失:> 15dB 抖动:< 0.2UI 连接器:FC/PC （SC/PC可选） 串行电视 BNC 输出(EO/OE) 与输入同 输出数量:接收端2路输出 信号电平:800mV 标称 上升/下降时间:200ps 标称 过冲:< 10% 振幅 反射损耗:> 15dB 抖动:< 0.2UI 连接器:75Ω BNC 电气指标 工作温度:0℃～＋50℃ 电压 1A@12VDC 功率 12 W EMI/RFI 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 平均无故障工作时间 ﹥100000小时

# 北京华创视通科技有限公司

| 企业地址： | 北京市海淀区上地国际创业园1号院2号楼2202室 | 企业邮编： | 100086 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-82895916 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-62927748 | 公司所在地： | 北京 |
| 公司网站： | http://www.hcstcom.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2853061339@qq.com | 联系人： | 李国强 |
| 企业全称： | 北京华创视通科技有限公司 |  |  |

北京华创视通科技有限公司拥有国家批准的外贸自营进出口权。公司主要从事高清视频光端机、高清视频混合矩阵、高清视频转换器，以及广播电视光传输设备、工业以太网交换机、宽带网络接入产品的研发、生产、销售和服务。

北京华创视通科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >监视/监控设备'>4-8路ASI光端机 | 2016年8月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >监视/监控设备'>HD-SDI+RS485高清光端机 | 2016年8月15日 |
| 供应 >监视/监控设备'>3G-SDI+IP高清光端机 | 2016年8月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关