提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 4-8路ASI光端机

| 商机面向地区： | 北京 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 监视/监控设备 |
| 发布日期： | 2016年8月15日 |
| 商机联系人： | 李国强 |
| 供求电话： | 18511751292 |
| 电子邮件： | 2853061339@qq.com |
| 销售信息： | 供应 4-8路ASI光端机 |

1、产品简介 北京华创视通设计生产的4-8路ASI光端机产品是应用于用于电视行业的高可靠、高性能的串行数字光传输设备，系统支持SMPTE259M, SMPTE297M, SMPTE305M, SMPTE310M,以及DVB-ASI（EN50083-9）等数字电视格式标准,满足工业级产品的要求. 2、性能特点 在单芯光纤上传输4-8路ASI/TS流数字电视信号. 支持SMPTE 259M and SMPTE 344M. 支持数据速率工作范围为143, 177, 270, 360, 540 Mbps以及270 Mbps DVB-ASI. 自动同轴输入均衡，最高350m@270Mbps 电源和其它参数指示LED可监视系统状态 支持热插拔 支持4U机箱、1U机箱和独立式结构 3、规格参数 串行电视 BNC 输入 电视信号标准：SMPTE 259M A、B、C、D, SMPTE 297M, SMPTE 305M, SMPTE 310M, SMPTE 344M、M2S& DVB-ASI 输入数目：1 路 反射损耗：>15DB 均衡：0—300m @ 270Mb/s 连接器：75Ω BNC 光特性 光纤数量：1 线缆传输类型：单模光纤（多模可选） 输出光功率：-5 ～ -10dBm (0 ～ -5dBm for 60km) 接收灵敏度：-26dBm (-30dBm for 60km) 工作波长：> 14dB 抖动：< 0.2UI 连接器：FC/PC （SC/PC可选） 串行电视 BNC 输出(EO/OE) 输出数量：发射端1 路环出 (可选) 接收端2 路 信号电平:800mV 标称 上升/下降时间:900ps 标称 过冲:< 10% 振幅 反射损耗：> 15dB 抖动：< 0.2UI 连接器：75Ω BNC 波长：1310nm （超长距离1550nm可选） 电气指标 工作温度：0℃～＋50℃ 电压：1A@12VDC 功率：12 W EMI/RFI 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指标 平均无故障工作时间：﹥100000小时

# 北京华创视通科技有限公司

| 企业地址： | 北京市海淀区上地国际创业园1号院2号楼2202室 | 企业邮编： | 100086 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 010-82895916 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 010-62927748 | 公司所在地： | 北京 |
| 公司网站： | http://www.hcstcom.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 2853061339@qq.com | 联系人： | 李国强 |
| 企业全称： | 北京华创视通科技有限公司 |  |  |

北京华创视通科技有限公司拥有国家批准的外贸自营进出口权。公司主要从事高清视频光端机、高清视频混合矩阵、高清视频转换器，以及广播电视光传输设备、工业以太网交换机、宽带网络接入产品的研发、生产、销售和服务。

北京华创视通科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >监视/监控设备'>HD-SDI+RS485高清光端机 | 2016年8月15日 |
| --- | --- |
| 供应 >监视/监控设备'>3G-SDI+IP高清光端机 | 2016年8月15日 |
| 供应 >监视/监控设备'>3G-SDI超高清视频光端机 | 2016年8月15日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关