提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汕头达佳牌五官超短波电疗机DL-CII

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 家居生活用品 综合 |
| 发布日期： | 2017年10月26日 |
| 商机联系人： | 钟佳敏 |
| 供求电话： | 13826412731 |
| 电子邮件： | 564087150@qq.com |
| 销售信息： | 供应 汕头达佳牌五官超短波电疗机DL-CII |

本机是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗的仪器。本机为台式，配备金属软管，使用电极方便。具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等优点。 特点：  治疗电子定时，声光提示，光柱显示输出强度，使用明了直观，输出先回零保护装置。  输出调节分5档。  配置金属软管治疗臂，使电极操作方便。 技术指标：  输出功率：50W  工作频率：27.12MHZ  治疗时间：分10、15、20、25、30min五档  使用电源：AC220V 50HZ 输入功率280VA DL-CII型（五官）超短波电疗机产品概述: 本电疗机适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。本机为台式。治疗电子定时、声光提示，光柱显示输出强度使用明了直观，先回零保护装置，并配备金属软管治疗臂使用方便等优点。 DL-CII型（五官）超短波电疗机主要性能指标： 1.输出功率：50W 允许偏差±20%。 2.工作频率：27.12MHz 允许偏差±0.6%。 3.治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，允许偏差±10%。 4.使用电源：～220V, 50Hz。额定输入功率280VA。 5.工作制：连续工作4h。 6.环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80%。 7.外形尺寸：460mm×380mm×400mm，重量：21kg。 DL-CII型（五官）超短波电疗机配置清单： 8.保险丝管：T1.5A 2只、T8A 1只、F400mA 4只。 9. 大、中、小号硅橡胶圆电极各1对: 大φ90mm;中φ75mm;小φ53mm。 10.治疗臂：2支。 11.测试用日光灯管1支。 12.硅胶输出线2条。 DL－CⅡ五官超短波电疗机 治疗原理： 五官超短波治疗仪是利用超短波的高频振荡电流作用于人的五官进行治疗的仪器。它是利用电容电极的输出能量，将患部置于电极之间，在高频电场的作用下，患部的分子和离子在其平行位置振动，并相互磨擦而产生热效应，这种热效应使患部的表层和深层组织均匀受热加速血液循环，增进组织机体的新陈代谢，从而达到治疗的目的。 治疗适用范围： 1、 麦粒肿、角膜炎、泪囊炎、视网膜脉络膜炎 2、 急慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻前庭炎 3、 外耳道疖肿、化脓性中耳炎、急性耳软骨膜炎、咽喉炎 4、 牙龈炎、上颌窦炎、复发性口疮、面部感染 禁忌症及注意事项： 发高烧、恶性肿瘤、出血性疾病。面部治疗时、尽量不用前后对置法。 技术参数、特点及配置件 本机是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗的仪器。本机为台式，配备金属软管，使用电极方便。具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等优点。 主要性能指标： 输出功率：50W±20% 工作频率：43MHz 治疗时间：分10、15、20、25、30min五档，各档误差+10% 使用电源：a.c.220V, 50Hz 输入功率：150VA 工作制：连续工作4h 环境温度：5℃～40℃,相对湿度≤80% 外形尺寸：380mm×250mm×160mm 重 量：15kg 配置清单： 治疗臂2支。 大、中、小号圆电极各1对: 大：φ110mm； 中：φ80mm； 小：φ50mm 输出线2条。 电源线1条。 调节扳手1支。 新款汕头达佳 汕头医用 五官DL-CII超短波电疗机 超短波治疗仪 五官超短波理疗仪 本机是利用超短波的高频电场作用于人的肌体进行治疗的仪器。本机为台式，配备金属软管，使用电极方便。具有治疗电子定时、声光提示，输出先回零保护装置等优点。 特点：  治疗电子定时，声光提示，光柱显示输出强度，使用明了直观，输出先回零保护装置。  输出调节分5档。  配置金属软管治疗臂，使电极操作方便。 技术指标：  输出功率：50W  工作频率：27.12MHZ  治疗时间：分10、15、20、25、30min五档  使用电源：AC220V 50HZ 输入功率280VA

# 佛山浩扬医疗器械有限公司

| 企业地址： | 佛山市禅城区季华四路河宕村下北3号商业楼 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | www.gzjiayumed.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1453736722@qq.com | 联系人： | 钟佳敏 |
| 企业全称： | 佛山浩扬医疗器械有限公司 |  |  |

佛山浩扬医疗器械有限公司提供超短波电疗机，电针仪，中频治疗仪，中药离子导入仪，等医疗器械，我们将致力于医疗器械健康事业的发展。

佛山浩扬医疗器械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>达佳音频机 DL-YⅡ型音频电疗机 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-2短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-A电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-3 短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-D型电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-1 短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳DL-ZII直流感应电疗机 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-BII | 2017年10月26日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-M | 2017年10月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关