提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 汕头达佳电针仪 6805-D型电针仪

| 商机面向地区： | 不限 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 家居生活用品 综合 |
| 发布日期： | 2018年4月24日 |
| 商机联系人： | 钟佳敏 |
| 供求电话： | 13826412731 |
| 电子邮件： | 564087150@qq.com |
| 销售信息： | 供应 汕头达佳电针仪 6805-D型电针仪 |

6805-A 电针仪技术参数、特点及配置件 本产品适用于肩周炎、腰腿痛、神经痛的辅助治疗。本产品配合电极针（即针灸针）作电针疗法用。电路设有输出短路自动保护装置。输出先回零保护装置。治疗定时时间到声光提示，并自动停止输出。本产品有四路独立的输出通道（插座）。注意！本产品出厂时不配备电极针（即针灸针），而由医生自备，并应采用符合GB2024-2016《针灸针》标准要求的针灸针。注意！本产品不能用于皮肤电极治疗。 主要技术指标： 1. 输出负载阻抗为250Ω。 2. 连续波（脉冲频率）为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档。 3. 断续波中续波为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz、5Hz、20Hz分六档，断续周期为6s。 4 .疏密波中疏波为4Hz，密波为20Hz，疏密周期为6s。 5. 前置脉冲宽度 输出非对称脉冲，前置脉冲宽度： 当脉冲频率为0.8Hz、1Hz、1.5Hz、2Hz时为250μs， 当脉冲频率为5Hz、20Hz、4Hz/20Hz时为70μs。 6. 最大输出电流有效值为0~0.9mA。 7. 脉冲能量应不超过5mJ。 8. 输出应无直流分量。 9. 定时时间（治疗时间）分10min、15min、20min、25min、30min五档。 10. 电源额定电压和频率：~220V 50Hz，输入功率6VA。 11. 外形尺寸：260mm×200mm×90mm。重量：1.5kg。 配置清单： 带夹输出线 8条 电源线 1条

# 佛山浩扬医疗器械有限公司

| 企业地址： | 佛山市禅城区季华四路河宕村下北3号商业楼 | 企业邮编： | 528000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13826412731 | 所属行业： | 批发/零售 |
| 公司传真： |  | 公司所在地： | 广东 佛山 |
| 公司网站： | www.gzjiayumed.com | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1453736722@qq.com | 联系人： | 钟佳敏 |
| 企业全称： | 佛山浩扬医疗器械有限公司 |  |  |

佛山浩扬医疗器械有限公司提供超短波电疗机，电针仪，中频治疗仪，中药离子导入仪，等医疗器械，我们将致力于医疗器械健康事业的发展。

佛山浩扬医疗器械有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >综合'>达佳音频机 DL-YⅡ型音频电疗机 | 2018年4月24日 |
| --- | --- |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-2短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳电针仪 6805-A电针仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-3 短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌五官超短波电疗机DL-CII | 2017年10月26日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳短波治疗仪_DB-1 短波治疗仪 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳DL-ZII直流感应电疗机 | 2018年4月24日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-BII | 2017年10月26日 |
| 供应 >综合'>汕头达佳牌超短波电疗机DL-C-M | 2017年10月26日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关