提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# 工艺装饰避雷塔山西避雷塔

| 商机面向地区： | 山西 太原 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 安全防护 避雷产品 |
| 发布日期： | 2017年1月14日 |
| 商机联系人： | 李经理 |
| 供求电话： | 13753188150 |
| 电子邮件： | 2979706074@qq.com |
| 销售信息： | 供应 工艺装饰避雷塔山西避雷塔 |

工艺塔又名装饰塔，是在铁塔的基础上，经专业人员潜心研究，开发出来的集通讯、装饰、景观照明、防雷等功能于一身的，造型新颖，点缀渲染建筑物，外饰材料多样化的塔型高耸钢结构。它可以作为装饰，防雷及通讯等应用。 功能 装饰：塔体的造型新颖别致，塔体外部包有不锈钢板（或钛金板），塔体上部安装有各种不锈钢环，白天在阳光的照射下，闪闪发光，高贵无比，夜色降临塔与LED灯光相映，更加使建筑物美伦美幻。 防雷：在塔的上端安有雷电接闪器或提前放电器避雷针，以有效的保护建筑物不被雷击。 通信：塔上预留有安装各种通信天线的位置，可满足各种无线通信的要求，后续还可实现防盗、防火、无线联网等功能。 塔体钢构件热镀锌防腐处理。 外饰材料： 不锈钢、氟碳涂料、铝板等。 用途： 楼顶装饰、防雷、安装通讯天线、灯光亮化、彰显建筑领袖风范、提升建筑整体品位 优点： 外型美观、耐腐蚀、具有良好的导电性能，设计合理制作精良，塔体设有通道，便于安装、维修、保养；塔的造型新颖别致，能与各种现代化建筑物相呼应，能增加建筑物的外形美，提升建筑物整体形象。 塔体钢构件热镀锌防腐处理。保证50年不生锈。 技术参数符合以下规定 设计风速：30M/S（各地区不同） 裹 冰：5mm-7mm（各地区不同） 抗震烈度：8° 适宜温度：-35℃∽45℃ 垂直偏差：＜1/1000 接地电阻：≤4Ω 材料产地：宝钢/首钢/邯钢/唐钢/太钢/浙江等 有效使用期：30年以上

# 山西雷诚防雷科技有限公司

| 企业地址： | 平阳路568号君怡创新城A座806 | 企业邮编： | 030000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13753188150 | 所属行业： | 政府部门 |
| 公司传真： | 0351-8066715 | 公司所在地： | 山西 太原 |
| 公司网站： |  | 企业类型： | 事业单位 |
| 电子邮件： | 2979706074@qq.com | 联系人： | 李经理 |
| 企业全称： | 山西雷诚防雷科技有限公司 |  |  |

山西雷诚防雷科技有限公司系一家集开发、研制、生产、销售防雷产品和防雷工程设计施工为一体的现代化高新技术防雷企业，总部位于河南郑州，在河南郑州、陕西西安等地设有分支机构和办事处。总公司成立于2009年，2010年取得国家气象局颁发的专业防雷设计、施工双乙级资质，是中西部地区领先从事防雷行业的专业公司.

山西雷诚防雷科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >避雷产品'>仿真树避雷针塔山西工艺避雷针 | 2017年1月14日 |
| --- | --- |
| 供应 >避雷产品'>GH环形钢管避雷针塔山西避雷针塔 | 2017年1月14日 |
| 供应 >避雷产品'>GJT三柱圆钢避雷塔山西避雷塔 | 2017年1月14日 |
| 供应 >避雷产品'>GFL避雷塔山西优质避雷塔 | 2017年1月14日 |
| 供应 >避雷产品'>GFL避雷针塔山西避雷针 | 2017年1月14日 |
| 供应 >避雷产品'>GFW四柱角钢避雷线塔山西避雷塔 | 2017年1月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>人体静电释放器 易燃易爆静电释放器 | 2017年1月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>GFL避雷塔角钢煤矿避雷塔雷诚避雷 | 2017年1月14日 |
| 供应 >仪器/仪表'>杜尔梅森ESE卫星避雷针 | 2017年1月14日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关