提示：系统监测到该条供求信息的发布时间过于久远，可能已经无效！

# FYC系列分液漏斗振荡萃取器

| 商机面向地区： | 江苏 金坛市 |
| --- | --- |
| 供求信息分类： | 能源/环保 水处理 |
| 发布日期： | 2017年3月8日 |
| 商机联系人： | 张经理 |
| 供求电话： | 13092501396 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com |
| 销售信息： | 供应 FYC系列分液漏斗振荡萃取器 |

FYC系列分液漏斗振荡萃取器是一种应用于化学实验室中的液液萃取装置。目前，在国内实验室中，常用分液漏头手摇萃取。这种方法既笨重，萃取效率又低，人工劳动强度还大，而且萃取时所用有机溶剂还会给实验人员带来身体上的伤害。为此我单位研制开发了FYC系列分液漏斗振荡萃取器，此种分液漏斗振荡器是边旋转边振荡，振荡频数可达300次以上，萃取相当充分。本产品为全自动工作方式．由萃取瓶、可调频电机及时控系统三大部分组成。其工作原理通过可调频电机让萃取剂在萃取瓶中从上到下，再从下到上来回旋转，使萃取剂与水样充分结合并激烈碰撞，边旋转边振荡，以达到完全萃取的目的，同时整个萃取在封闭的萃取瓶中完成，彻底解决试剂挥发问题，使萃取结果更加稳定可靠，萃取数据真实可信。 FYC系列分液漏斗振荡萃取器可广泛应用于地表水，自来水，工业废水及生活污水的萃取工作。例如：水体中的油，挥发酚，阴离子等物质的萃取工作。 仪器特点： 1、 转速：每分钟0-200转，数显可调 2、旋转模式：可正转也可反转 2、 封闭式萃取，完全模拟人工手摇，360度旋转，使萃取结果更加真实可靠。 3、 萃取效率大于95％。与普通振荡器有本质区别，使萃取数据更真实可信。 4、 萃取自动化程度高，萃取速度快。2分钟即可同时萃取多个样品。 5、 萃取时间：全数字定时，秒、分、小时任选1s-99h99m； 6、 符合HJ 637-2012（代替GB/T16488-1996）标准，可以以180-200rpm的转速旋转，旋转过程中振荡频数可达300次。 7、 可放置单一容量分液漏斗2000ML*4个，1000ML*4个，1000ML*8个，500ML*4个，500ML*8个，250ML*12个，125ML*16个，以上是放置单一容量规格，还可在同一台设备上同时放置1000ML*4,500*4,250*6个；500*4,250*6,125*8。 8、 下设卫生级不锈钢清洗槽，自带放液阀，方便废液排放及萃取瓶清洗。 9、 掀盖式设计可快速取放萃取瓶，方便快捷。 10、 一次可同时萃取的样品数多，且仪器体积小巧，可按标准规定放在通风橱内。 11、 不锈钢分液漏斗架可以放置125ml*18、250ml*18、500ml*8、1000ml*8、2000ml*4分液漏斗（可选配） 特别提示：本产品根据客户需求做成恒温分液 漏斗振荡器 型号 取样量 样品数 备注 FYC-2000*4 2000ml 4个 萃取石油类、阴离子、挥发酚、有机物等 FYC-1000*4 1000ml 4个 FYC-1000*8 1000ml 8个 FYC-500*4 500ml 4个 FYC-500*8 500ml 8个 FYC-250*12 250ml 12个 FYC-125*16 125ml 16个 FYC-1000*4、500*4、250*6 0-1000ml 14个 FYC-500*4、250*6、125*8 0-500ml 18个

# 金坛市金祥龙电子有限公司

| 企业地址： | 金城镇丹凤路18号 | 企业邮编： | 213200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系电话： | 13092501396 | 所属行业： | 通信/仪表 |
| 公司传真： | 0519-82872766 | 公司所在地： | 江苏 金坛市 |
| 公司网站： | http://www.jxl17.net | 企业类型： | 私营/民营 |
| 电子邮件： | 1214672823@qq.com | 联系人： | 许经理 |
| 企业全称： | 金坛市金祥龙电子有限公司 |  |  |

江苏省金坛市金祥龙电子有限公司成立于2008年1月。历经几年来的快速发展，依托先进的管理理念、技术创新，公司已是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代科技型企业, 现已成为业内规模较大的生产各种实验室基础仪器的制造专业性工厂。我公司的产品已广泛用于环保、水处理、环境监测、生物制药、环境保护、农业科研、卫生防疫、医疗、生化、食品加工、冶金炼化和大专院校科研单位的各类实验室、化验室。

金坛市金祥龙电子有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机：

| 供应 >压缩/分离设备'>索氏提取器 索氏提取脂肪仪器 | 2017年6月10日 |
| --- | --- |
| 供应 >电热设备'>C-30不锈钢玻璃仪器烘干器 | 2017年6月10日 |
| 供应 >水处理'>CQQ-2000X4型射流萃取仪 | 2017年3月8日 |
| 供应 >电热设备'>标准COD消解器（8管）HCA-102 | 2017年3月8日 |
| 供应 >水处理'>CH-6000型全自动智能蒸馏仪 | 2017年3月8日 |
| 供应 >泵及真空设备'>DLSB-5/20低温冷却液循环泵 | 2017年3月8日 |

本文档来源于：商业机器人（www.bizrobot.com），所有内容由用户发布，与本站无关